T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEMEL EĞİTİM KURUMLARINDA KURULACAK OLAN

AHŞAP VE METAL ATÖLYELERİNE

AİT DONATIM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

# İŞİN ADI:

Temel Eğitim Yapılarında kurulacak olan Ahşap ve Metal Atölyeleri için gerekli donatım eşyalarının temin edilmesi ve kurulmasıdır.

# İŞİN KAPSAMI:

Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce oluşturulan “Ahşap ve Metal Atölyelerine” ait donatım malzemelerinin teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsar.

# TANIMLAR:

Bu şartnamede geçen;

Kurum	: T.C. Milli Eğitim Bakanlığını,

İdare	: İl Milli Eğitim Müdürlüğünü,

İstekli	: İhaleye talip olan gerçek veya tüzel kişiliği,

Yüklenici		: Bu şartname hükümlerine göre okul donatım malzemesi tedariğini yüklenen

tüzel veya gerçek tüzel kişiyi,

Malzeme	: Kurulacak Atölyeye alınacakları ifade eder.

# MALZEMELERİN ÖZELLİK VE MİKTARI:

Yüklenici özellikleri aşağıda tanımlanan tamamı sıfır, orijinal ve 6. Maddede tanımlandığı üzere paketlenmiş malzemeleri idareye iş süresinde temin edecektir.

4.1. AHŞAP VE METAL ATÖLYESİ DONATIM / MALZEME MAHAL LİSTESİ:

Ahşap ve Metal Atölyesinde bulunan donanımları kapsamaktadır. Söz konusu atölye için malzemelerin adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur.

| SIRA NO | ATÖLYE ADI | MALZEME TÜRÜ | MALZEME ADI | MİKTAR | BİRİM | AÇIKLAMA | OKUL TÜRÜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | ÇEŞİTLİ ORTA BOY İŞKENCELER | 8 | Ad. | İşkenceler kanca tipi ve 6 adet 10’luk ve 2 adet 20’lik işkence olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 2 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | KILTESTERE | 15 | Ad. | Kıl tester kolu standart ölçülerde ve her tester kolu içinde 1 düzine ince diş ahşap testere ağızı olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
|  | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | SARF MALZEMESİ | KAPLAMA SETİ | 3 | TK. | A3 BOYUTUNDA EN AZ 3 RENKTE OLAN TABAKALAR HALİNDE ÇAM AHŞAPTAN OLACAK |  |
| 3 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | KIL TESTERE SEHPASI (TEZGAH) | 15 | Ad. | Ahşap veya metal malzemeden üretilmiş ve çalışma tezğahına bağlamak içinde masa kısjkacı olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 4 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | EL MATKABI | 1 | Ad. | Elektrikli veya mekanik çalışan düşük devirli breyz olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 5 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | DÜZ ISKARPELA ( 6 – 8 – 10 MM) | 1 | Tk. | Çelik malzemeden ahşap oymak için üretilmiş ve tokmakla vurarak çalışmaya uygun olacaktır. | Ortaokul |
| 6 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | YARIM OLUK ISKARPELA (6 – 8 - 10 MM) | 1 | Tk. | Çelik malzemeden ahşap oymak için üretilmiş ve tokmakla vurarak çalışmaya uygun olacaktır. | Ortaokul |
| 7 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | DERİN OLUK ISKARPELA (6 - 8 - 10 MM) | 1 | Tk. | Çelik malzemeden ahşap oymak için üretilmiş ve tokmakla vurarak çalışmaya uygun olacaktır. | Ortaokul |
| 8 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | YARIM YUVARLAK KAŞIK | 2 | Ad. | Çelik malzemeden ahşap oymak için üretilmiş ve tokmakla vurarak çalışmaya uygun olacaktır. | Ortaokul |
| 9 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | YUVARLAK KAŞIK | 2 | Ad. | Çelik malzemeden ahşap oymak için üretilmiş ve tokmakla vurarak çalışmaya uygun olacaktır. | Ortaokul |
| 10 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | OYMA BIÇAĞI | 2 | Ad. | Çelik malzemeden ahşap oymak için üretilmiş ve tokmakla vurarak çalışmaya uygun olacaktır. | Ortaokul |
| 11 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | SARF MALZEMESİ | SÜNGER ZIMPARA | 30 | Adet | 120 kum sert sünger (kubik) olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 12 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | TOKMAK (AHŞAP) | 15 | Ad. | Sert ahşap malzemeden üretilmiş olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 13 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | DERECELİ GÖNYE (OYNAR GÖNYE) | 1 | Ad. | Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş, açısı ayarlanabilir ve en az 15 cm uzunluğunda olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 14 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | 90 DERECELİK METAL GÖNYE | 2 | Ad. | Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş, 90 derece açılı ve en az 25 cm uzunluğunda olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 15 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | METAL METRE | 1 | Ad. | Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş ölçü taksimatlı , en az 50 cm uzunluğunda olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 16 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | ŞERİT METRE | 2 | Ad. | Üç metre uzunluğunda plastik gövdeli olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 17 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | AHŞAP KIRIK METRE | 1 | Ad. | En az 1 mt uzunluğunda, katlanabilir 5 parçadan oluşan camcı metresi olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 18 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | DAĞLAMA ALETİ | 1 | Ad. | En az 50 wat güçünde, çift kademeli ısı ayarlı, 1.5 mm çapına kadar dağlama ucu ile çalışabilme özelliğinde olacaktır.Makina ile birlikte en az 4 adet dağlama ucu verilecektir. | Ortaokul |
| 19 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | AÇILI KESİM EL TESTERESİ | 15 | Ad. | Ahşap veya plastik malzemeden üretilmiş, 90, 45 sağ, 45 sol dereceli köşe kesme kanalı gönye kutusu olacaktır. Ayrıca ince diş sırtlı ağaç testeresi olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 20 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | SARF MALZEMESİ | AKRİLİK BOYALAR VE VERNİK | 1 | Tk. | Su bazlı 1’er kiloluk 5 renk (mavi, sarı, kırmızı, beyaz ve siyah) boya ve vernik olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 21 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | SARF MALZEMESİ | ÇEŞİTLİ FIRÇALAR | 10 | Set. | Set kesik uçlu 4 - 8 - 12 – 16 numaralı fırçalardan oluşacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 22 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | RENDE | 5 | Ad. | Ağaç veya metal standart rende olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 23 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | TÖRPÜ | 5 | Ad. | Ahşap için, balık sırtı, en az 30 cm olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 24 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | YAN KESKİ | 1 | Ad. | Opak seri 140 mm izoleli olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 25 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | KARGABURUN | 1 | Ad. | Opak seri 160 mm izoleli olacaktır | ilkokul, ortaokul |
| 26 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | MENGENE | 1 | Ad. | Masaya sökülür - takılır 100mm | ilkokul, ortaokul |
| 27 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | SARF MALZEMESİ | KONTRAPLAK (ÇEŞİTLİ KALINLIKLARDA) | 100 | Adet | 4 mm, 6 mm, 8 mm ve 10 mm kalınlığında, 20x30 cm ölçülerinde 25 er adet 1. Kalite kavak kontraplak olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 28 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | ÇEKİÇ (300 GR) | 1 | Ad. | Standart tesviyeci çekici | ilkokul, ortaokul |
| 29 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | SARF MALZEMESİ | MUHTELİF AĞAÇ VİDASI | 1 | Kg. | Standart | ilkokul, ortaokul |
| 30 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | SARF MALZEMESİ | AHŞAP TUTKALI | 7 | Kg. | Pva su bazlı, şeffaf olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 31 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | YILDIZ TORNAVİDA TAKIMI (3'LÜ SET) | 1 | Ad. | 3x60 - 4x80 – 5x100 ölçülerinde yıldız uçlu izole saplı olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 32 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | DÜZ TORNAVİDA TAKIMI (3'LÜ SET) | 1 | Ad. | 3x60 - 4x80 – 5x100 ölçülerinde düz uçlu izole saplı olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 33 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | PENSE | 1 | Ad. | Kombine 160 mm izoleli olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 34 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | SARF MALZEMESİ | MUKAVVA | 100 | Adet | 70x100 3 mm kalınlığında olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 35 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | İLETKİ GÖNYE | 1 | Ad. | 30x60 derece ve 45x45 derece hassas çizim gönyesi olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 36 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | TOKMAK PLASTİK | 1 | Ad. | Metal saplı, kauçuk olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 37 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | T CETVELİ | 1 | Ad. | Apşap veya palstik malzemeden en az 60 cm uzunluğunda olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 38 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | SARF MALZEMESİ | 2’LİK ÇİVİ | 5 | Kg. | Standart | ilkokul, ortaokul |
| 39 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | SARF MALZEMESİ | 3’LÜK ÇİVİ | 5 | Kg. | Standart | ilkokul, ortaokul |
| 40 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | SARF MALZEMESİ | KAVAK KONTRPLAK | 1 | Pnl. | 4 mm kalınlığında 170x200 cm ölçülerinde 1. Kalite olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 41 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | 200 GR ÇEKİÇ | 5 | Ad. | Standart tesviyeci çekici olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 42 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | SARF MALZEMESİ | GALVANİZLİ TEL | 5 | Top | 1.5 mm çapında 20 metre uzunluğunda yumuşak tel olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 43 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | SARF MALZEMESİ | DEĞİŞİK RENKLERDE BAKIR TEL | 5 | Top | 1.5 mm çapında beş farklı renkte 100 er metrelik top olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 44 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | SARF MALZEMESİ | ALÜMİNYUM FOLYO 100 M | 5 | Adet | 10 mikron kalınlığında 50x100 metre ölçülerinde olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 45 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | METAL KESME MAKASI | 1 | Ad. | 20 cm uzunluğunda tenekeci makası olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 46 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | SARF MALZEMESİ | BAKIR LEVHA | 5 | Adet | 10 mikron kalınlığında 20x30 cm ölçülerinde yumuşak (tavlı) olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 47 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | MATKAP TEZGAHI | 1 | Ad. | Giriş gücü: 710 W Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites): 200 – 850 / 600 – 2.500 dev/dak Lazer tipi: 650 nm, <1 mW Lazer sınıfı: 2 Çelikte maks. Delme çapı: 13 mm Ahşapta maks. Delme çapı: 40 mm Mandrenin sıkma aralığı: 1,5 – 13 mm Delme stroku: 90 mm Ölçü Taban plakası (G x D x Y): 330 x 350 x 30 mm Delme yardımcısı olarak lazer Entegre edilmiş çalışma lambası | Ortaokul |
| 48 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | AHŞAP MATKAP UCU SETİ | 1 | Ad. | Çap mm: 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 Çalışma Uzunluğu mm: 30; 40; 45; 50; 60; 65; 75 Toplam Uzunluk mm: 60; 70; 85; 90; 105; 110; 120 | Ortaokul |
| 49 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | MATKAP UCU SETİ | 1 | Ad. | Sap çapı 3 mm. Kullanım : 1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 mm | Ortaokul |
| 50 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | MATKAP UCU | 1 | Ad. | Çap : 5.5 / 6.5 / 8.5 | Ortaokul |
| 51 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | TEZGAH ALTI MENGENE | 1 | Ad. | Çene açılımı: 42mm | Ortaokul |
| 52 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | ŞERİT TESTERE MAKİNASI | 1 | Ad. | Çalışma Gerilimi: 220-240V Devir: 180-330 m/dak Tabla: 200x200 45° yatar Testere: 1.065x5x0.4 mm testere Boğaz genişliği 150mm, maksimum kesim yüksekliği 80mm Metal, plastik, ahşap gibi malzemelerin temiz ve güvenli kesimi için uygundur. | Ortaokul |
| 53 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | ŞERİT TESTERE MAKİNASI YEDEĞİ | 1 | Ad. | 1,065x3,5x0,5 mm 14 diş/inch kaba diş ahşap ve plastik kesme testeresi | Ortaokul |
| 54 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | KIL TESTERE MAKİNASI | 1 | Ad. | Kesme Genişliği : 0,25 mm Makina Genişliği : 320 mm Makina Uzunluğu : 630 mm Kesme Yüksekliği 45 Derece : 25mm Kesme Yüksekliği 90 Derece : 50mm Kıl Testere Uzunluğu : 133 mm | Ortaokul |
| 55 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | MİKRO AĞAÇ TORNASI | 1 | Ad. | Devir: 1.000 - 5.000 d/dak Güç: 220 - 240 V 150 W Kesme Teli: 250mm uzunluk Salınma: 40mm Elektronik hız kontrolü düşük hızda 'yarı-otomatik' noyama işlemine yardımcı olmaktadır. | Ortaokul |
| 56 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | TORNA İÇİN 5 PRC SET | 1 | Ad. | Kanallı,düz,sivri,ince perdah ve kaba perdah keskileri.Ahşap kutusu içinde | Ortaokul |
| 57 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | ŞERİT ZIMPARA MAKİNASI | 1 | Ad. | Motor gücü:250 W-230 Volt Ölçüler:380x300x370 mm Zımpara şerit uzunluğu:750 mm Zımpara şerit genişliği:25 mm Şerit hızı:820m/min Zımpara diski:125 mm Tabla boyutu:148mm (şerit tab.) 184x98mm (disk tab) | Ortaokul |
| 58 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | ŞERİT ZIMPARA MAKİNASI YEDEĞİ | 1 | Ad. | Zımpara makinasına uygun | Ortaokul |
| 59 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | ZIMPARA MOTORU | 1 | Ad. | Boyutlar (UxGxY)mm: 475x365x325, Zımpara tablası: 280x100, Tabla ölçüsü mm: 215x145 Tabla ayarı: 90-45, Zımpara bandı UxG mm: 915/100, Motor V/Hz: 220-240/50, Giriş kw: 0.45, Şalter ve Fiş bağlantı ünitesi | Ortaokul |
| 60 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | MULTİ DRİL | 1 | Ad. | Motor gücü : 130 watt, Mandren kapasitesi : 0 - 3.2mm, aksesuar setli, Devir ayarlı, 110 cm Esnek Mil | Ortaokul |
| 61 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | ŞARJLI VİDALAMA + VİDALAMA UCU SET | 1 | Ad. | Li-ion 20 V 1500 mAh, 1.Vites 0-350 D./D., 2.Vites 0-1350 D./D., 28 NM Tork, 10 mm Mandren, Hızlı Şarj, Sağ-Sol Dönüş, Led Işık,AKSESUARLAR; Şarj Cihazı, Akü | ilkokul, ortaokul |
| 62 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | PANÇ SETİ | 1 | Ad. | Standart | Ortaokul |
| 63 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | DONATIM MALZEMESİ | İLK YARDIM DOLABI | 1 | Ad. | Pamuk, Steril Gazlı bez, Sargı bezi, Flaster, Dezenfektan solüsyon (BATTİKON,POVIOD, POLYOD, POVİSEPTİN), Yanık Merhemi (Tercihan SİLVERDİN 50 mg.), Anti alerjik merhem (Tercihan STİLEX gel, AVİL merh.), Yara Bandı, içerecektir. | ilkokul, ortaokul |
| 64 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | SARF MALZEMESİ | MASİF KERESTE | 10 | Adet | Ihlamur ağacından fırın kurusu budaksız ve çatlaksız 1cmx5cmx100cm, 1,5 cmx5cmx100cm, 1,5 cmx10cmx100cm, 2cmx5cmx100cm, 2cmx10cmx100cm, 2,5cmx5cmx100cm, 2,5cmx10cmx100cm, 3cmx5cmx100cm, 3cmx10cmx100cm, 20cmx20cmx2cm ve 30cmx30cmx2cm ebatlarında olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 65 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | SARF MALZEMESİ | AHŞAP 3 CM’LİK KAVALE | 2 | Kg. | 0,6 mm ve 0,8 mm ölçülerinde olacaktır. | ilkokul, ortaokul |
| 66 | AHŞAP METAL ATÖLYESİ | SARF MALZEMESİ | AHŞAP KAVALE | 50 | Adet | 0.5mmx100cm, 0.6mmx100cm, 0.8mmx100cm ve 10mmx100cm ölçülerinde olacaktır. | ilkokul, ortaokul |

# MALZEME STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR

- Tüm malzemelerin garanti belgeleri malzemelerle birlikte tutanakla teslim edilecektir.

- Donatım-malzemeler mahal listesinde yer alan özelliklere göre alınacaktır.

- Yüklenici firma malzemelerin kurulumundan ve çalışır duruma getirmekten sorumludur.

- Taşıma ve montaj sırasında zarar gören malzemeler değiştirilecek ve bunun için ek bedel ödenmeyecektir.

- Malzemeler Türk Standartlarına uygun belgeli olacaktır.

# SEVKE HAZIRLAMA, SEVK, AMBALAJ VE ETİKETLEME:

Bu şartname kapsamında temin ve teslim edilecek her türlü malzemenin nakliye, taşıma, sigorta, yerine teslim/montaja kadar geçici bulundurma (depolama) sorumluluğu ve bunlarla bağlantılı her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Tüm donatım malzemeleri nakliye aracı ile kullanım yerine sevk edilirken malzemelerin çizilmesini önlemek için kabarcıklı naylon vb. sarılarak, malzemelerin çizilmesi, birbirine sürtmesi ve hasar görmesi önlenecek ve kullanım yerine ulaştırılacaktır. Ayrıca malzemenin cinsine ve yapısına göre koruyucu kutu ve diğer materyal de kullanılacaktır.

Malzemelerin tüm taşıma ve kurulumu yüklenici sorumluluğundadır. Taşıma veya kurulum sırasında zarar gören malzeme idare tarafından kabul edilmeyecek olup yüklenicinin ilgili malzemeleri herhangi bir bedel talep etmeksizin değiştirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Malzemelerin taşınmasından önce yüklenici idareye bilgi verecektir. Söz konusu bilgilendirme yüklenici tarafından nakliye gününden asgari 3 iş günü öncesinde yapılacaktır. İdare malzemelerin teslim adresini tedarik sürecinde yükleniciye iletecektir. Nakliye, teslim adresine ulaştıktan sonra idare personeli tarafından ürünlerin incelenebilmesi için gerekli imkânlar yüklenici tarafından oluşturulacaktır.

# GARANTİ VE BAKIM ONARIM

Teslimatı yapılacak tüm malzemelerin garanti süresi en az 24 (yirmi dört) ay olacaktır. Garanti süresince tüm onarım ve yedek parça değişimleri ücretsiz olarak yapılacaktır.