T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEMEL EĞİTİM KURUMLARINDA KURULACAK OLAN

AHŞAP VE METAL ATÖLYELERİNE

AİT MOBİLYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

# İŞİN ADI:

Temel Eğitim Yapılarında kurulacak olan Ahşap ve Metal Atölyeleri için gerekli mobilya ve donanım eşyalarının temin edilmesi ve kurulmasıdır. Ayrıca atölyelerin genel hususlarını içeren düzenlemeler yer almaktadır.

# İŞİN KAPSAMI:

Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca oluşturulan “Ahşap ve Metal Atölyelerine” ait teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri, atölyelerin mimari standartları hakkında genel düzenleme ilkelerini kapsar.

# TANIMLAR:

Bu şartnamede geçen;

Kurum	: T.C. Milli Eğitim Bakanlığını,

İdare	: İl Milli Eğitim Müdürlüğünü,

İstekli	: İhaleye talip olan gerçek veya tüzel kişiliği,

Yüklenici		: Bu şartname hükümlerine göre okul mobilya malzemesi tedariğini yüklenen

tüzel veya gerçek tüzel kişiyi,

Malzeme	: Kurulacak Atölyeye alınacakları ifade eder.

# MALZEMELERİN ÖZELLİK VE MİKTARI:

Yüklenici özellikleri aşağıda tanımlanan tamamı sıfır, orijinal ve 6. Maddede tanımlandığı üzere paketlenmiş malzemeleri idareye iş süresinde temin edecektir.

4.1. AHŞAP VE METAL ATÖLYESİ PAKETİ:

Ahşap ve Metal Atölyesinin genel mimari standartları ve atölyede bulunan donanımları kapsamaktadır. Söz konusu atölye için malzemelerin adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur.

    - Ahşap ve Metal Atölyesi Mimari Standartları

- Ahşap ve Metal Atölyesi, kolay ulaşılabilir konumda, en az bir sınıf büyüklüğünde (48 m2) olacak şekilde planlanacaktır. (Ek-1)

    - Ahşap ve Metal Atölyesi Donanım Takımı Mahal Listesi

|  | Masif Ahşap Çalışma Masası (80 x 145 x 75 cm) : | 8 adet |
| --- | --- | --- |
|  | Ahşap Pano (80 x 125 cm) : | 4 adet |
|  | Delikli Metal Duvar Takım Panosu (70 x 100 cm) : | 4 adet |
|  | Masif Ahşap Çalışma Tezgahı (60 x 180 x 75 cm): | 1 adet |
|  | Duvara Monte Dolap Ünitesi (40 x 188 x 71 cm) | 1 Adet |
|  | Mermerit Evyeli Tezgah: | 1 adet |
|  | Tabure: | 30 adet |
|  | Pencere Altı Depolama Birimleri: | Değişken |
|  | Stor perde : | Değişken |

    - Ahşap ve Metal Atölyesi Donatım Paketi Teknik Özellikleri

      - Masif Ahşap Çalışma Masası (80 x 145 x 75 cm) (8 Adet)

- Masa üst tablası 30 mm A/B kalite kayın masif ahşaptan cilasız olarak imal edilecektir. Tablanın 2 ucundan elektrostatik boyalı antrasit renkte 40x40x2 mm kutu profilden metal ayak inecektir. Tabla altında ayakları birleştiren birer profil olacaktır.

- Masanın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde masa üstünde bağlantı görülmeyecektir.

- Tablanın metal ayak olan kenarı boyunca, üzerine aletlerin asılabileceği özellikte(kancalı) 2mm kalınlığında sacdan, 50 x 700 x 300 mm ebatlarında metal pano monte edilecektir.

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-2)

Teknik Detay Çizimi:

      - Ahşap Pano (80 x 125 cm) (4 Adet)

- Pano 18 mm sunta üzeri tik ağacı görünümlü laminat kaplamadan imal edilecektir.

- Duvara bağlantıları panonun altından ya da yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde pano üstünde bağlantı görülmeyecektir.

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-3)

Teknik Detay Çizimi:

      - Delikli Metal Duvar Takım Panosu (70 x 100 cm) (4 Adet)

- Pano üzerinde 10×10 kare delikler bulunacaktır. Deliklerin mesafesi merkezden merkeze 40 mm olacaktır.

- 1,20 mm sacdan üretilip en az 80 mikron elektrostatik toz boya ile antrasit renkte boyanacaktır.

- 20 adet askı kancası aksesuarı, pano ile birlikte temin edilecektir.

- Pano 70 x100 cm (en x boy) boyutlarında üretilecektir, donatım listesindeki asılacak olan aletlere uygun sayıda askı çubuğu temin edilecektir.

- 80 cm x 125 cm ölçülerde masif ahşap panel (Ek-3) üretilip duvarla arasında boşluk kalmayacak şekilde monte edilir ve delikli metal pano da onun üzerine montajlanır.

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-4)

Teknik Detay Çizimi:

      - Masif Ahşap Çalışma Tezgâhı (60 x 180 x 75 cm) (1 Adet)

- Atölyenin ölçülerine göre, tercihen 2 kolon arasına veya en az 180 cm uzunlukta ve 60 cm derinlikte masif ahşap çalışma tezgahı yapılacaktır. Tezgah tercihen duvar kenarında olacaktır.

- Tezgâh üst tablası 30 mm A/B kalite kayın masif ahşaptan cilasız olarak imal edilecektir. Tablanın 2 ucundan elektrostatik boyalı antrasit renkte 40x40x2 mm kutu profilden metal ayak inecektir. Tabla altında ayakları birleştiren birer profil olacaktır.

- Masanın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde masa üstünde bağlantı görülmeyecektir.

- Tezgâhın konumlandırılacağı duvar boyunca, elektrik projesine uygun olarak priz konulacaktır.

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-5)

Teknik Detay Çizimi:

      - Duvara Monte Dolap Ünitesi (40 x 188 x 71 cm) (1 Adet)

- Dolap gövdesi 18 mm sunta-lam dan imal edilecektir.

- Dolap kapakları kilitlenebilir özellikte olacaktır.

- Kapaklar alüminyum profil çerçeveli planlanacak olup kapaklarda 4 mm kalınlıkta düz cam kullanılacaktır.

- Dolap arkası 8 mm sunta dan imal edilecektir.

- Teknik çizimdeki gibi Ek-5’te yer alan masanın üzerinden 60 cm yukarıya duvara monte edilecek olup iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak dolap duvara sabitlenecektir.

- Dolap teknik çizimdeki ebatlara ve özelliklere göre imal edilecektir.

- Renkler projesine uygun olarak idareden onay alındıktan sonra imal edilecektir.

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-6)

Teknik Detay Çizimi:

      - Mermerit Evyeli Tezgâh (60 x 150 x 90 cm) (2 Adet)

- Atölye yapılacak mekânın uygun bir duvarına 60 cm derinlikte eviyeli tezgâh yapılacaktır.

- Tezgâh, 20 mm mermerit malzemeden imal edilecek olup rengi beyaz tercih edilecektir. Mermerit malzeme, 130 °C’ye ve ultraviyole ışınlara dayanıklı olmalıdır. Mermerit malzeme, zaman içinde aşınmayan ve bakteri üretmeyen cins olmalıdır.

- Tezgâh altında yer alan dolapların gövdesi 18 mm sunta-lam ve kapaklar ise 18 mm tik ağacı görünümlü mdf-lam malzemeden imal edilecektir.

- Tezgâh üstüne, 60 cm yükseklikte, yapım genel şartnamesinde belirtilen özelliklerde seramik kaplama yapılacak, Seramik kaplama üstüne 3 adet raf imal edilerek montajlanacaktır.

- Raf ünitelerinin genişlikleri, derinlikleri ve yükseklikleri atölye yapılacak mekânın büyüklüğüne ve tesisat durumuna bağlı olarak yerinde ölçü alınarak yapılacaktır.

- Raf üniteleri 2mm pvc cumbalar ile çerçevelenmiş 18 mm tik ağacı görünümlü mdfden atölyede imal edilecektir.

- Tezgâhın üst tablası ile alt mobilyalar ya da ayakların bağlantıları tezgâh altından ya da yan tarafından olacak şekilde imal edilecektir. Hiçbir şekilde tezgâhın üstünde bağlantı görülmeyecektir.

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-7)

Örnek Teknik Detay Çizimi:

      - Tabure (30 Adet)

- Oturak tablası, 18 mm A/B Kalite kayın masif ahşaptan imal edilecektir.

- Oturak tablasının üstüne ve altına 3 kat cila çekilecektir.

- Oturak tablası Yüksekliği Minimum: 380 mm /  Maximum: 450 mm aralıklarında olacaktır. (Tercihen 400 mm yapılacaktır)

- Oturak Tablası Derinliği: 300 mm (Daire kesitli) tercih edilecektir.

- Oturak Tablası Genişliği: 300 mm  (Daire kesitli) tercih edilecektir.

- Ayaklar; 18 mm A/B Kalite kayın masif ahşaptan imal edilecek, şeffaf vernik boya ile boyanacaktır.

- Ayaklar oturak tablasına monte edilecektir.

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-8)

Örnek Görsel:

      - Pencere Altı Depolama Birimleri

- Mekânın içindeki pencere altları tamamen en az 40 cm derinlikte dolap olarak yapılacaktır.

- Dolaplar duvardan duvara boşluk kalmayacak şekilde yapılacaktır.

- Radyatör denk gelen yerlerin ön paneli teknik çizimdeki gibi imal edilecek, kapaklar gövdesi ve yan dolapları 18 mm beyaz renk sunta lamdan imal edilecektir.

- Petek kapama ünitelerinin çerçevesi 18 mm beyaz renk sunta lamdan, yatay dikmeleri ise 18 mm tik ağacı görünümlü sunta lamdan imal edilecektir.

- Kenar cumbalarına 2 mm pvc çekilecektir.

- Genişlikleri, derinlikleri ve yükseklikleri atölye yapılacak mekânın büyüklüğüne ve tesisat durumuna bağlı olarak yerinde ölçü alınarak yapılacaktır.

- Ayrıca her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-9)

Örnek Teknik Detay Çizimi:

      - Stor Perde (Mekândaki pencere sayısı kadar)

- Stor perde boyutları pencere ölçülerine uyacak şekilde seçilecektir.

- %100 polyester esaslı zebra desenli kumaş, yerinde alınan pencere ölçülerine gore gönyeli bir şekilde kesilecektir. Üstü lamelli olarak 32 mm çapında özel kanallı 220gr/mt alüminyum boruya sarılacaktır. Mekanizma ise 32mm boruya uygun plastikten üretilmiş mukavemetli, zincirli mekanizma olacaktır. 5cm eninde elektrostatik boyalı üst profile sağ ve sol plastik ayakları takılarak yerinde montajı yapılacak hale getirilir.

- Zincirli veya motorlu mekanizma kullanılabilir.

- Zebra perdenin her iki seçeneğinde de etek çıtası iç içe geçmiş iki parça alüminyumdan oluşmaktadır. İçteki yuvarlak boru çok özel tasarlanarak, daha geniş enlerde paralelliğin korunması sağlanmalıdır. Dış parça dönüşü kolaylaştırmakla beraber kenar sıkışmalarını önlemekte ve görselliği arttırmaktadır.

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

Örnek Görsel:

    - Mevcut Alanın 60 m2’den Büyük Olması Halinde İmal Edilecek Mobilyalar

Malzeme Dolabı (40x94x206 cm)

- Dolabın gövdesi 18 mm suntan lam malzemeden üretilecektir. Kenar cumbalarına 1mm pvc çekilecektir.

- Dolap kapakları kilitlenebilir özellikte olacaktır.

- Dolabın arka kısmı 8 mm suntadan imal edilecektir.

- Dolap kapakları 18 mm sunta üzeri tik ağacı görünümlü laminat kaplama yapılarak imal edilecektir.

- Dolap kulpları teknik çizimdeki gibi yapılacaktır.

- Dolap ayaklarında 4er adet 10 cm ayarlanabilir metal ayaklar kullanılacaktır.

- Her türlü taşıma, işçilik, malzeme, montaj dâhil yerine teslim edilecektir.

Teknik çizimdeki gibi yapılacaktır. (Ek-10)

Teknik Çizim Detayı:

# MALZEME STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR

İşin yapımında 1. sınıf ve TSE standartlı malzemeler kullanılacak ve iş, tekniğine uygun kaliteli işçilikle yapılacaktır.

# SEVKE HAZIRLAMA, SEVK, AMBALAJ VE ETİKETLEME:

Bu şartname kapsamında temin ve teslim edilecek her türlü malzemenin nakliye, taşıma, sigorta, yerine teslim/montaja kadar geçici bulundurma (depolama) sorumluluğu ve bunlarla bağlantılı her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Tüm donatım malzemeleri nakliye aracı ile kullanım yerine sevk edilirken malzemelerin çizilmesini önlemek için kabarcıklı naylon vb. sarılarak, malzemelerin çizilmesi, birbirine sürtmesi ve hasar görmesi önlenecek ve kullanım yerine ulaştırılacaktır. Ayrıca malzemenin cinsine ve yapısına göre koruyucu kutu ve diğer materyal de kullanılacaktır.

Malzemelerin tüm taşıma ve kurulumu yüklenici sorumluluğundadır. Taşıma veya kurulum sırasında zarar gören malzeme idare tarafından kabul edilmeyecek olup yüklenicinin ilgili malzemeleri herhangi bir bedel talep etmeksizin değiştirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Malzemelerin taşınmasının öncesinde yüklenici idareye bilgi verecektir. Nakliyeye aktarılacak malzemeler nakliye öncesinde idarenin kontrolünden geçecektir. Söz konusu bilgilendirme yüklenici tarafından nakliye gününden asgari 3 iş günü önce idareye yapılacak olup nakliye öncesinde idarenin personeli tarafından ürünlerin incelenebilmesi için gerekli imkânlar yüklenici tarafından oluşturulacaktır.

İdare malzemelerin teslim adresini tedarik sürecinde yükleniciye iletecektir.

# ÖZEL ŞARTLAR

İşin yapımında kullanılacak malzemelerin renk ve deseni ile kullanılacak aksesuarların seçimleri İdare tarafından belirlenecektir.

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından şartnamede belirtilen özelliklere uygun malzeme seçenekleri idareye sunulacaktır. Ayrıca teknik şartnamede açıklanamayan hususlar ekte verilecek olan mobilya çizimleri baz alınarak imal edilecektir.

Tadilat başlamadan önce 3 boyutlu çizimler yüklenici firma tarafından yapılacak ve idarenin onayına sunulacaktır. Tüm 3 boyutlu çizimler ile birlikte 2 boyutlu yerleşim planları, elektrik tesisat planları, sıhhi tesisat planları ve tavan planları da yapılmış olacak olup, yine idarenin onayına sunulacaktır. Yapılan çizimlerde, uygulamasında kullanılacak malzeme ve renkler anlaşılır şekilde gösterilecektir.

# GARANTİ VE BAKIM ONARIM

Teslimatı yapılacak tüm malzemelerin garanti süresi en az 24 (yirmi dört) ay olacaktır. Garanti süresince tüm onarım ve yedek parça değişimleri yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.