T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

# ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA KURULACAK OLAN

TASARIM- BECERİ ATÖLYELERİNE (BİLİM VE KÜLTÜR SANAT)

AİT DONATIM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

# İŞİN ADI:

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda kurulacak olan Tasarım –Beceri Atölyeleri (Bilim ve Kültür-Sanat) için gerekli donatım eşyalarının temin edilmesi ve kurulmasıdır.

# İŞİN KAPSAMI:

Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce oluşturulan “Bilim ve Kültür-Sanat Atölyelerine” ait donatım malzemelerinin teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsar.

# TANIMLAR:

Bu şartnamede geçen;

Kurum	: T.C. Milli Eğitim Bakanlığını,

İdare	: İl Milli Eğitim Müdürlüğünü,

İstekli	: İhaleye talip olan gerçek veya tüzel kişiliği,

Yüklenici		: Bu şartname hükümlerine göre okul donanım malzemesi tedariğini yüklenen

tüzel veya gerçek tüzel kişiyi,

Malzeme	: Kurulacak Atölyeye alınacakları ifade eder.

# MALZEMELERİN ÖZELLİK VE MİKTARI:

Yüklenici özellikleri aşağıda tanımlanan tamamı sıfır, orijinal ve 5. Maddede tanımlandığı üzere paketlenmiş malzemeleri idareye iş süresinde temin edecektir.

4.1. KÜLTÜR-SANAT ATÖLYESİ DONATIM / MALZEME MAHAL LİSTESİ:

Kültür-Sanat Atölyesinde bulunan donanımları kapsamaktadır. Söz konusu atölye için malzemelerin adetleri ve teknik özellikleri aşağıda sunulmuştur.

| S.NO | MALZEME ADI | ADEDİ | TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klasik Gitar | 2 | Üst Kısım:Ihlamur Ağacı Arka ve Yanlar:Ihlamur Ağacı Sap:Gülağacı Klavye:Gülağacı Köprü:Gülağacı Boyut:4/4 (Yetişkin Yaş Grubu - 14 Yaş ve Üzeri) Renkleri klasik olmalıdır. Taşıma Çantası beraber verilecektir. |
| 2 | Elektronik Gitar | 1 | Çalım Biçimi: Sağ El Yapı: Bolt on Gövde Materyali: Ihlamur Ağacı Üst Kontür: Flat Top Neck Materyali: Akçaağaç Klavye Materyali: Gül Ağacı Perdeler: min 21 Medium Taşıma Çantası ve Kablosu beraber verilecektir. |
| 3 | Bağlama | 2 | Perde Sayısı: min 23 Gövde Tekne: Dut Ağacı Ön Kapak: Ladin Sap: Ak Gürgen Burgu: Şimşir Tekne Yapısı: Yaprak Saz Taşıma Çantası beraber verilecektir |
| 4 | Keman | 1 | 4/4 Tam Boy Keman Önkapak: Ladin Yanlar: Kelebek Ağacı Sap Ve Eşik: Kelebek Ağacı Kuyruk: Abanoz Ağacı, Tomastik Model Fiksli Yay: Moğol At Kuyruğu Gül Ağacı Çantası: Oxford Hard Case Çenelik: Abanoz Ağacı Klavye: Abanoz Ağacı |
| 5 | Darbuka | 1 | Renk : Naturel Gümüş Parlak. Gövde : Alüminyum Çemberler : Alüminyum döküm metal Ebatları : 24 cm (boy) X 13 cm (Çember iç çapı) |
| 6 | Def | 1 | Bendir Çap: 41 cm Tip: Ayarlı Ham Madde: Pvs Kalınlık: İnce |
| 7 | Ney | 1 | Karar Sesi: Si Ham Madde: 1. Sınıf Kamış Renk: Sarı Ney Tipi: Kız |
| 8 | Bongo | 1 | ​Fiberglass Kaplama 6" ve 7" Naturel Deri Başlıklar Küba Tarzında Çelik Kenarlıklar Kavisli Kasnaklar Akort Başlıkları |
| 9 | Cümbüş | 1 | Perdesiz enstrüman Düz Cümbüş Metal Gövde |
| 10 | Ud | 2 | Gövde: Masif Ağaç Ön Kapak: Ladin Klavye: Gül Ağacı Ud mızrabı Ud kılıfı |
| 11 | Bateri | 1 | 1 adet 8 inç Davul. 1 adet 8.50 inç Trampet. 1 adet 13 inç Büyük Davul. 1 adet 8 inç zil. 2 çift baget. |
| 12 | Org | 1 | Ses Kaynağı: AHL Metronom: Vuruşlar 0, 2, 3, 4, 5, 6 Tempo Aralığı: Dörtlük = 30 - 255 Akortlama Kontrolü: A4 = 415,5 - 465,9 Hz Hoparlörler: 12 cm x2 AMP Çıkışı: 2,5 W + 2,5 W 61 Tuşlu Tuş Hassasiyetli Kayıt Özellikli Ritim Düzenleyici Sd Kart Ve Pc Bağlantılı |
| 13 | Stüdyo Kayıt Paketi (başlangıç) | 1 | Tür: Kondenser, 16 mm (0.63'') Ses İşleme Prensibi: Basınç Değişimi Diyafram Tipi: Kardioid Bağlantı: Altın Kaplama XLR Konnektör Frekans Aralığı: 40Hz-20kHz Max SPL: 136dB Çıkış Empedansı: 100 ohm Yükleme Empedansı: >1 ohm Güç Gereksinimi: +36 - 52 V Akım: 2.5 mA Boyut: 180 x 54 mm Stüdyo Mikrofon Shock Mount Stüdyo Kulaklık(3 adet verilecektir) |
| 14 | Mikrofon | 3 | Shure Sv100 Dinamik Mikrofon Kablosu ile birlikte verilecektir. |
| 15 | Masaüstü Mikrofon | 1 | Profesyonel Kürsü mikrofon Spiral Boyu: en az 42 cm Bağdaştırıcının türü: en az 9.7 Capactitance stili Hassasiyet (-40 / 2 ) dB Frekans Yanıtı: 150-12000 Hz 1 Adet 5 Metre Kablosu, 1 Adet Özel Mikrofon Süngeri ile verilecektir. |
| 16 | Ses Sistemi | 1 | Aktif Hoparlör(2 adet) Bass Hoparlör : 4" Ölçülen Güç : 100W Desibel : 88dB Nominal RDC : 8 ohm Frekans Aralığı : 90-20 Khz 16 Kanallı Ses Mikseri (1 adet) 16 Kanal 1 Aux Efektli Deck Mikser 16 kanal, 10 mono ve 2 stereo giriş deck mikser 99 DSP efekt 1 Aux gönderme 7 band grafik çıkış EQ +48V phantom güç özelliği. |
| 17 | Nota Sehpası | 5 | Portatif -Katlanır-Sağlam Metal Konstrüksiyon Fırın Boyalı Demir ve Çelik |
| 18 | Mikrofon sehpası | 3 | Tüm Mikrofonlarla Uyumlu Büyük Akrobat Mikrofon Standı Yükseklik (Açık) 140 cm Yükseklik (Kapalı) 80 cm Boom Kolu (T Bar) 74 cm Renk Siyah 2 Adet Mikrofon Kelepçesi |
| 19 | Dizüstü Bilgisayar | 2 | İşlemci En Az 7. Nesil Intel i5 veya Amd Ryzen 5 Serisi Cpu En Az 6GB DDR4 Ram Depolama Kapasitesi: En az 500 GB HDD VEYA 128 MB SSD Ekran Boyutu: 14" VE ÜSTÜ, En az 1366X768 PİKSEL ÇÖZÜNÜRLÜK, LED Giriş-Çıkış Portları: Minimum 2XUSB 3.0, VGA, HDMI, SD KART OKUYUCU, Dahili Ses Kartı Ses ve Kulaklık Çıkışı, Türkçe Q-F Klavye, Dahili Webcam |
| 20 | Dijital SLR Fotoğraf Makinesi |  | Maksimum çözünürlük: 6000 x 4000 Diğer çözünürlükleri: 4496 x 3000, 2992 x 2000 Resim oranı w: h: 03:02 Etkin piksel: 24 megapiksel Sensör fotoğraf dedektörleri: 25 megapiksel Sensör boyutları: APS-C (23.5 x 15.6 mm) Sensör tipi: CMOS İşlemci: Expeed 4 Renk aralığı: sRGB, Adobe RGB Renk filtresi dizi: Birincil renk filtresi ISO: Otomatik, 100-12800 (artırma ile 25600) Beyaz dengesi ön ayar: 12 Özel beyaz dengesi: Evet (1) Görüntü sabitleme: Yok Sıkıştırılmamış Format: RAW JPEG kalite seviyesi: Temel, Normal, ince Otofokus: Kontrast Algılama (sensör), Algılama Faz, Çoklu alan, Merkez, Tek nokta seçici, Takip, Tek, Sürekli, Yüz Algılama, Canlı Görünüm Oto. odaklama yardımcı ışığı: Evet Dijital zum: Yok Manuel odaklama: Evet Odak noktası sayısı: 39 Objektif yuvası: Nikon F mount Odak uzaklığı çarpanı: 1.5 × LCD: Tam kapsama Ekran boyutu: 3.00” Ekran Çözünürlüğü: 1,037,000 Dokunmatik ekran: Yok Ekranı tipi: TFT LCD monitör Canlı görüntü: Evet (kontrast algılamalı AF, yüz tanıma ve nesne takibi ile) Vizör tipi: Optik (pentamirror) Vizör kapsama: 95 % Vizör büyütme: 0.82 × Minimum çekim hızı: 30 sn Maksimum çekim hızı: 1/4000 sn Pozlama modları: Esnek program ile programlanmış otomatik (P), Enstantene öncelikli (S), Diyafram öncelikli (A), Manuel (M), Sahne modları: Sonbahar Renkleri, Plaj / Kar, Çiçek, Mum ışığı, Çocuk, Yakın çekim, Sis / Tan, Gıda, Manzara, Gece Manzarası, Gece Portre, Parti / İç Mekan, Pet Portre, Portre, Spor, Gün batımı, Özel Efektler Modu Dahili flaş: Evet (Pop-up) Flaş aralığı: 12.00 m (ISO 100) Harici flaş: Evet Flaş modları: Otomatik, Açık, Kapalı, Kırmızı göz, Yavaş senk, Arka perde Flaş X senkron hızı: 1/200 sn Sürücü modları: Tek kare, Sürekli, Zamanlayıcı, 2s uzaktan Gecikmeli, Uzaktan hızlı yanıtlama, Sessiz deklanşör, Zaman ayarlı Sürekli çekim: Evet (3, 5 fps) Zamanlayıcı: Evet (2, 5, 10 veya 20 saniye) Ölçüm modları: Çok, Merkez ağırlıklı, Nokta Pozlama telafisi: ± 5 (1/3 EV, 1/2 EV adım) AE Braketi: ± 2 (1/3 EV az 3 kare, 1/2 EV adımlarla) Beyaz ayarı : Evet (mavi / sarı veya kırmızı / yeşil eksen ya da 3 kare) Format: MPEG-4, H.264 Mikrofon: Stereo Konuşmacı: Evet (3, 5 fps) Çözünürlük: 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 424 (30, 25 fps) Bellek kartı tipleri: SD / SDHC / SDXC USB: USB 2.0 (480 Mbit / sn) HDMI: Evet (Mini Tip C) Kablosuz: Isteğe bağlı Uzaktan kumanda: Evet (İsteğe bağlı ML-L3 veya WR-R10) Pil : Lityum-İyon EN-EL14a veya EN-EL14 şarj edilebilir pil ve şarj cihazı Pil Ömrü (CIPA): 600 çekim Ağırlık (Batarya): 480 g (1.06 lb / 16.93 oz ) Boyutlar: 125 x 98 x 76 mm (4.92 x 3.86 x 2.99 ” ) Yönlendirme sensörü: Evet Timelapse kayıt: Evet |
| 21 | Tripod | 1 | Minimum Yükseklik 38 cm. Maksimum Yükseklik 130cm. Bacak Bölüm Sayısı 3 Kapalı Uzunluk 38 cm. Maksimum Taşıma Kapasitesi 2 Kg |
| 22 | Ebru Teknesi | 5 | 35,5 X 50,5X 6cm ebadında 0,8-1,0 mm kalınlığında 304 kalite krom/paslanmaz çelik olmalı. |
| 23 | Ebru Biz Takımı (6’lı) | 5 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 mm çapında pirinç ve paslanmaz malzemeden imal edilip, ergonomik saplara sahip, uçları bombeli olmalı. |
| 24 | Ebru Kavanoz Takımı (5’li) | 5 | 40 cc. kapaklı cam kavanoz. 105 cc kapaklı cam kavanoz. 190 cc kapaklı cam kavanoz. 210 cc kapaklı cam kavanoz. |
| 25 | Ebru Fırça Takımı (3’lü) | 5 | Ebru Battal Fırçası. Ebru Serpme Fırçası. Ebru Karıştırma Fırçası. At kılı olanlar tercih sebebidir. |
| 26 | Ebru Tarakları | 5 | 35 cm 7 ve 9 mm lik, 50 cm 7 ve 9 mm lik olmalı. |
| 27 | Geleneksel Ebru Boya Seti | 5 | Kırmızı Kadmium Pigment 40 c. Kobalt Mavi 40 c. Lahor Çividi 40 c. Mor (Violet) Pigment 40 c. Sedef Altın Pigment 40 c. Sedef Gümüş Pigment 40 c. Petrol (Sap)Yeşili Pigment 40 c. Kanarya Sarısı 40 c. |
| 28 | Ebru Ezilmiş Boya Seti | 5 | Oksit Kahve Boya 190c. Beyaz Boya 190c. |
| 29 | Ebru Kolay Boya Seti | 5 | 6 temel renk Damlalıklı 30 ml olmalı. |
| 30 | Deniz Kadayıfı Ekstra | 2 | 250 gr olmalı. |
| 31 | Öd Benmari | 5 | 150 ml olmalı. |
| 32 | Kağıt Şamua | 2 | 70 gr 34*49 cm 250 adet olmalı |
| 33 | Ebru Kağıt Beyaz | 2 | 90 gr 1.Hamur 35*50 cm 250 adet olmalı |
| 34 | Ebru Kurutma Tezgahı | 1 | 55*75cm. ebatında 10 Adet sineklikli raylı çekmeceden oluşan demonte kolay sökülüp kurulabilen, 35*50 cm. ebatında toplam 20 adet ebru alabilen, tekerlekler üzerinde hareket ettirilebilen ahşap kurutma dolabı. Su bazlı özel vernikli ithal ayos ağacından üretilmiş olmalı. Ürün Ölçüleri: yükseklik 85 cm Derinlik 61 cm. Genişlik 82 cm dir. Koli Ebatları yükseklik 45cm. Genişlik 80 cm Derinlik 63 cm olmalı. |
| 35 | Kaligrafi Seti | 3 | 3 farklı Uç (1,5mm, 1,9mm, 2,3mm) 6 Adet Siyah Mürekkep 1 ad Kaligrafi Defter |
| 36 | Hüsnü Hat Seti | 3 | Suni Deri Yazı Altlığı, Fırça Ve Kalem Kutusu, Hat Mürekkebi (Siyah ve Kırmızı 40ml), Kamış Kalem, Kirpi Dikeni, Cam Hokka, Ham İpek(Lika), Kemik Makta, Çelik Hat Bıçağı,100’lü Mat Kuşe Kâğıt A4 Olmalı |
| 37 | Tezhip Seti | 3 | Samur Fırça Seti (Numaraları: 0/3, 0/2, 1,5,9/ Özellikleri: fırçalar çok kaliteli kırmızı kolinksy sibirya samuru kılından üretilmiş olmalıdır.), Schoeller Kağıdı (A4, 120 Gr, 250 lik Paket),, Aydınger Kağıdı (90-95 gr, A4 boyutunda, 250 lik), Renkli Sulu Boya, Siyah Guaj Boya, Arap Zamkı Sıvı 50 cc, Şişeli Palet |
| 38 | Akrilik Yaldız Boya (Seti) | 3 | 100 ml akrilik yaldız boya Altın, gümüş, bakır renklerinde olmalı. |
| 39 | Akrilik Boya Seti | 3 | 12 ml 24 renk |
| 40 | Profesyonel 8’li Fırça Seti | 3 | 2 Adet Düz Kesik, 1 Adet Yelpaze, 2 Adet Kedi Dili, 1 Adet Çizgi, 2 Adet Yan Kesik Fırça |
| 41 | Mühre | 3 | Akik Mühre No: 29 Akik Mühre No: 26 Akik Mühre No: 13 Cam Mühre Not: Hepsinden 3 adet verilecektir. |
| 42 | Pergel Seti | 3 | Profesyonel Pergel Seti 8’li |
| 43 | Metal Cetvel | 3 | 20-30-50cm lik |
| 44 | Gönye Seti | 3 | Teknik Okul Öğrenci Gönye Seti Orta Boy (26 cm) 30-60-90 ve 45-45-90 |
| 45 | Şövale | 5 | Stüdyo Tipi (Üç Ayaklı Naturel - Çam Ağacı Ebatları: Boy Uzunluğu : 172 cm Tual Altlığı Genişliği : 52 cm Tual Çalışma Aralığı : 15 cm (Minumum) 102 cm (Maximum) |
| 46 | Linol Merdane (Mürekkep Merdanesi) | 3 | Kauçuk baskı merdanesi; ahşap saplı, paslanmaz çelik, destek ayaklı, çeşitli uzunluklarında (12 cm, 15 cm, 20 cm), et kalınlığı 0,5 cm olmalı |
| 47 | Yumuşak Linolyum Tabaka(A4,A3) | 5 | A4(10 adet),A3(10 adet) ebatlarında olmalıdır |
| 48 | Linol Oyma Bıçağı Seti | 3 | Linol Oyma Seti 5 Yedek Uçlu 1 Sap |
| 49 | Su Bazlı Baskı Linol Boyası Takımı | 3 | Lukas Su Bazlı Linol Baskı Boyası Kutulu Takım 12li 20ml |
| 50 | Guaj Boya Seti | 3 | 15 ml şişelerde, 12 renkten oluşan bir set olmalı, Palet beraber verilmeli. |
| 51 | Aharli kağıt (50*70)(Değişik Renklerde) | 30 | 50*70 cm Değişik Renklerde olmalı |
| 52 | Slikon Tabancası | 2 | 7 mm yapıştırıcı çubukları kullanılır. Küçük ve hassas işler için hassas ağız Ana gövdede entegre stand Silikon çıkışı g/h - 150 gr/s Isınma Süresi – 10 dk Güç W - 10(80) W 5 Adet 7x300 mm Yedek Silikon |
| 53 | Toz Emme Makinası | 1 | Boyutlar: UxGxY min 775x450x1150mm Vakum basıncı: min1000 Pa Filtre yüzeyi: min 1m3 Hava akımı: min 1150 m3/s Hortum uzunluğu: min 2000 mm Hortum bağlantısı(O): min 1000 mm Motor: min 230 V Giriş: min 550 W olmalıdır. |
| 54 | Masaüstü Ahşap Torna Makinası | 1 | Boyutlar (U*G*Y) min 930*375*400 mm Çalışma Aralığı : min 457 Mil Hızı (d/dak): min 650-3000 Maksimum iş parçası: min 305mm Mil çapı (mm): min M33 Yükseklik (mm): min 152 MotorV/Hz: min 230-240/50 Giriş: min 550 w Hız d/dak: min 1360 olmalıdır. Amerikan ayna Çap minimum 7-12 cm. Ahşap Torna Bıçak Seti (8 Parça)olmalı. (Özellikleri en az belirtildiği gibi olmalıdır: Yüksek kaliteli dövme çelikten mamul, taşlanmış ve parlatılmış bıçaklar/ 360mm uzunluğunda 8 farklı bıçak/Ahşap Tutacak/ 3 x Iskarpela: 12, 16, 22 mm, 2 x Keski: 13, 25 mm/ 2 x Murç: 12, 13 mm, 1 x Keski: 13 mm) Tornaya uygun 3 parça mandren seti. |
| 55 | Tezgah Zımpara Makinası | 1 | Motor gücü:min 250 W-230 Volt Ölçüler:min 380x300x370 mm Zımpara şerit uzunluğu:min 750 mm Zımpara şerit genişliği:min 25 mm Şerit hızı:min 820m/min Zımpara diski:min 125 mm Tabla boyutu:min 148mm (şerit tab.) 184x98mm (disk tab) olmalıdır. 5 adet yedek bant ve cırt zımpara verilecektir. |
| 56 | Masaüstü Lazer CNC Makinesi | 1 | Çalışma Alanı: min 30x18x4.5cm Çerçeve Boyutu: min 33x40x24cm Mesa: min 30x18cm Mil: min 775 Mil Motoru (12-36V) 24V: min 10000 r/dak Step motor: min gövde uzunluğu 34MM, Akım: 1.33A,Gerilim: 12v,Tork: 0.25N / M Güç kaynağı: min 24V 5.6A Desteklenen sistem: Windows olmalıdır. Matkap uçları: 0.1mm, 20 derece, çap 3.175mm. 10 adet matkap ucu bulunmalıdır. Lazer: min 2500mw Boyutu: min 50 * 20 * 3 (uzunluk * genişlik * kalın), iç yuva genişliği: min 6mm Yazılım: GRBL controller vb. yazılım beraber verilmelidir. |
| 57 | Kıl Testere Makinası | 1 | Güç: min 200 W Çalışma Gerilim: min 220-240 V Devir: min 990-1500 d/dak Tablo Ölçüsü: min 360x180 mm 45 derece yatar Kesme Kapasitesi: Ahşap: min 50 mm, Plastik: min 30 mm, Metal: min 10 mm 5 adet ince ve kaba testere ile birlikte verilmelidir. Ayrıca 12 adet yedek kıl testere ucu da verilecektir. |
| 58 | Masaüstü Şerit Testere | 1 | Çalışma Gerilim: min 220-240 V Devir: min 180- 330 md/dak Tabla: min 200x200 45 derece yatar Metal, plastik, ahşap gibi malzemelerin temiz ve güvenli kesimi olmalıdır. 5 adet 1,065x5x0,4 mm testere verilecektir. Soğutucu tankı da şerit testere ile birlikte verilecektir. |
| 59 | Toz Emme Maskesi | 20 | Fp1 Ağız Toz Maskesi Ventilli Ekstra Konforlu Solunum Maskesi Yüksek Filtre Performansı İnce Tozlar, Yağ ve Su Bazlı Sislere Karşı Solunum Koruması Katlanabilen Tasarımıyla Rahat Taşıma Konforu olmalıdır. |
| 60 | Yüz Koruyucu Siperlik | 20 | 3 Tip Up Pozisyonlu Çarpmaya Karşı Alnı Koruyucu Ayarlanabilir Başlık 55Küçük Baş Koruyucu Tamponu Yüz Siperlerine Uyumlu Standart: CE EN 166 olmalıdır. |
| 61 | Yangın Tüpü | 2 | Teşerst Basıncı: 27 bar Çalışma Basıncı: 18 bar Çalışma Sıcaklığı: -30/+60 Püskürtme Mesafesi (Maksimum): 4-5 metre İtici Madde: N2 (Azot Gazı) Yangın Söndürme Rating: 21A / 113B / C TSE 862 EN 3-7 A+1, CE ve ISO 9001-2008 belgelerine sahip olmalıdır. |

4.2. BİLİM ATÖLYESİ DONATIM / MALZEME MAHAL LİSTESİ:

| S.NO | MALZEME ADI | ADEDİ | TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D Yazıcı | 1 | Olmasi Gereken Yazıcı Teknolojisi: FDM(Fused Deposition Modelling = Eriyik Yığma Modelleme) Yazıcını Kullanabileceği Materyaller: Pla, Abs, Pet, Hıps, Wood Baskı Hacmi En Az: 200 X 200 X 200 mm Minimum Katman Yüksekliği: 50 Mikron baskı kafası: 1 Açık Kaynaklı Donanımsal & Yazılımsal Destek 3. Parti Materyaller (Filamentler) ile Uyumluluk Filament çapı: 1.75 mm Bütünleşik Kontrol Paneli Olmalı. Bağlantı: USB, SD kart olmalı. Windows 7 ve Üstü, MacOS 10 ve Üstü İşletim Sistemi Desteği Olmalı En Az MakerBot (.makerbot), STL (.stl) veya Daha Fazla Format Desteği Olmalı Kapalı kutu içinde olmalı. Yazılımı birlikte verilmelidir. |
| 2 | Dizüstü Bilgisayar | 3 | İşlemci En Az 7. Nesil Intel i5 veya Amd Ryzen 5 Serisi Cpu En Az GB DDR4 Ram Depolama Kapasitesi: En az 500 GB HDD VEYA 128 MB SSD Ekran Boyutu: 14" VE ÜSTÜ, En az 1366X768 PİKSEL ÇÖZÜNÜRLÜK, LED Giriş-Çıkış Portları: Minimum 2XUSB 3.0, VGA, HDMI, SD KART OKUYUCU Dahili Ses Kartı Ses ve Kulaklık Çıkışı, Türkçe Q-F Klavye, Dahili Webcam |
| 3 | 4K 55 inch TV ÖNEMLİ NOT: AKILLI TAHTA BULUNAN SINIFLARA YAPILACAK OKULLARDA ALIMI YAPILMAYACAKTIR. AKILLI TAHTA SAYISI YETERLİ OLMADIĞI TAKTİRDE HER ATÖLYE İÇİN ALIMI YAPILACAKTIR. |  | Olması Gereken Ekran Boyutu En Az 55”/140 cm Çözünürlük En Az Full HD(1080X1920) En az 2 Tane Hdmi En Az 1 Tane Usb 2.0 Girişi Kulaklık Girişi Olmalı Line-out Ses Çıkış Olmalı En Az 1 Scart Girişi Olmalı |
| 4 | 24 inch LCD Monitör | 2 | Ekran Boyutu: min 24" Çözünürlük: min 1920*1080 Tepki Süresi: min 5 ms Bağlantı: VGA - HDMI Kontrast Oranı: min 1.000.000 :1 ve üstü Parlaklık: min 300 cd/m ve üstü Panel Tipi: IPS |
| 5 | Yazılım Ve Donanım Geliştirme Platformu-1 (Raspberry Pi 3 Kombo Kit - Raspberry Pi 3 + Muhafaza Kutusu + Adaptör + SD Kart veya benzeri olmalı) | 3 | Arm Cortex Tabanlı 1.0 Ghz Çift Çekirdek Veya Üstü 64 Bit Soc (System One Chıp ) Merkezi İşlemci Olmalı 1Gb veya Üstü Ana Bellek Olmalı Mikro Sd Kart Okuyucusu Olmalı 2.4ghz - 5ghz ıeee 802.11.b/g/n/ac ve bluetooth 2.1 veya Üstü Standartları Destekleyen Dahili Kablosuz Modül Olmalı 100 Megabıt veya üstü Ethernet Olmalı 25 veya üstü Sayıda Gpıo(Genel Amaçlı Giriş-Çıkış Portları) Olmalı 1 Tane Tam Boy veya Mini Hdmı Çıkışı Olmalı 2 veya Daha Fazla Usb(2.0 veya 3.0)Portu Olmalı Csı(camera serial ınterface) Tipi Kamera Giriş Portu Olmalı Dsı(display serial ınterface) Tipi Dokunmatik Ekran Portu Olmalı 4 Kutuplu Konnektör ile Ses ve Görüntü Çıkışı Olmalı |
| 6 | Ürün adı: Dahili Mikro İşlemciye Sahip Açık Kaynak Yazılım Ve Donanım Geliştirme Platformları -2 (Arduino UNO veya Benzer Özelliklerde Olmalı) | 30 | Açık Kaynak Yazılım Ve Donanım Desteği Olmalı 16 Mhz - (8-16 bit) veya üstü ATmega328P tipi Merkezi İşlemci Olmalı 32 Kb veya üstü Anabellek Olmalı En Az 10 adet Gpio(Analog-Dijital Giriş Çıkış) Portu Olmalı En Az 1 Tane Usb(1.1-2.0) Girişi Olmalı Geliştirme Ortamına Göre, Küçük-Orta Ve Büyük Tip Uyumlu Platform Desteği Olmalı Temel(Ses, Görüntü, Işık, Mesafe, Konum Vs) Sensörleri ve Hareketli Donanımları(Servo Motor, Step Motor Vb) Desteklemeli Kablolu ve Kablosuz Ağ Donanımına Destek Vermeli Geniş Örnek ve Yazılım Kütüphanesi Desteği Olmalı |
| 7 | Dahili Mikro İşlemciye Sahip Açık Kaynak Yazılım Ve Donanım Geliştirme Platformları -3 (Arduino Nano veya Benzer Özelliklerde Olmalı ) | 10 | ATmega328 Veya Daha Gelişmiş İşlemci Olmalı Çalışma Gerilimi Aralığı : 5-7 V DC Olmalı Dijital giriş / çıkış pinleri : En Az 14 Tane (Pwm Destekli) Olmalı Analog Giriş Pinleri : En Az 8 Tane Olmalı En Az 16 Kb Serbest Programlanabilir Hafıza Olmalı 2 Kb Veya Üstü Ana Bellek Olmalı En Az 1 Kb Eeprom Olmalı İşlemci Hızı En Az 16 Mhz Olmalı |
| 8 | Dahili Mikro İşlemciye Sahip Açık Kaynak Yazılım Ve Donanım Geliştirme Platformları -4 (Arduino Mega veya Benzer Özelliklerde Olmalı) | 10 | ATmega2560 Veya Daha Gelişmiş İşlemci Olmalı Çalışma Gerilimi Aralığı : 5-7 V DC Dijital Giriş / Çıkış Pinleri : En Az 54 tane (PWM DESTEKLİ ) Olmalı Analog Giriş Pinleri : En Az 16 Tane Olmalı Kullanılabilir Hafıza Boyutu En Az 256 Kb Veya Üstü Olmalı Ana Bellek En Az 8 Kb Olmalı Eeprom En Az 4 Kb Olmalı Saat Frekansı : 16 Mhz Veya Daha Yüksek Olmalı |
| 9 | Açık Kaynak Yazılım Ve Donanım Geliştirme Platformları İçin Sensör Kiti (Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı ) | 15 | En Az Aşağıdaki 30 Parça Sensörü İçermeli a)Devreli Buzzer Modülü * 5v-12v 12m b) 3-Renkli LED Modülü * 3 Ayrı Renk Verebilen Led c) Darbe Sensörü * Lehimlenebilir Pin Çıkışı ve Bağlantı Pinleri * Yüksek Darbeye Dayanıklı * Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0°C - 85°C d) Yaylı Titreşim Sensörü * Çalışma Voltajı 3.3V-5V * Çıkış Formu: Dijital Switch Çıkışı (0 ve 1) * Geniş Voltaj LM393 Komparatörü e) Aktif Buzzer Modülü * 9012 Transistör Sürücüsü İçermeli * Çalışma Voltajı 3.3V - 5V Aralığında Olmalı f) Push Buton Modülü * Metal Buton 7mm g) Tilt Switch Modülü * Çalışma Gerilimi: 5v * Çıkış Formatı: Dijital çıkışı (0 ve 1) * LM393 Voltaj Komparatörü ile Çalışmalı h) RGB LED (SMD) Modülü * 5mm RGB Led (Ortak Anot - 4 Pin) ı) Kızılötesi LED Modülü * 3mm Phototransistor, 22.5 mm Pin Uzunluğu i) RGB LED Modülü * 3 Renkli 5mm'lik bu RGB LED Modülü Bütün Renkleri Ortaya Çıkarabilmeli j) Cıvalı Sensör Modülü * İçindeki Civa Sayesinde Bulunduğu Konuma Göre Kabloları İletime Geçer. k) Yin Yi 2 renkli LED Modülü * Boyutu : 5mm * Çalışma Voltaj Aralığı (V): G :2.3-2 .6 V; R :1.9-2 .2 V * Görüş Açısı: Dalga Boyu (NM): 571 - 625 * Işık Hassasiyeti (MCD) :20-40; 60-80 l) Sıcaklık Sensörü Modülü * Bu Sensör 9 ila 12-bit Aralığında Değerler ile -55C ile 125C (+/-0.5C) Aralığında Değerler Verebilmelidir n ) Hall Effect Manyetik Sensör Modülü * Manyetik, Hız, Boşluk İndüksiyonu Ölçümü Yapmalı * Çalışma voltajı: DC 5V o) Kızılötesi Alıcı Modül * Komparatör Olarak LM393 veya Eşdeğeri Kullanılmalı * Modül 3-5V DC Üreten bir Güç Kaynağı ile Beslenebilmeli. ö) Analog Lineer Manyetik Sensör Modülü * Çalışma Voltajı Aralığı : DC 3.3-5V * Hassaslık Ayarı Olmalı p) Rotary encoder modül * Çalışma Voltajı 5V * Bağlantı Şekli 5 Pin * Push Buton Özellikli * Saat Yönü Ve Saat Yönü Tersine Dönüşlerde Farklı Çıktı Verebilmeli r) Optokuplör modülü * 4N25 - DIP6 Tipi Optokuplör s) Nabız Sensörü * Çalışma Voltajı Aralığı : 3V / 5V * Amplifikasyon Değeri En Az: 330 * Ölçüm Dalga Boyu Yaklaşık: 609nm Olmalı ş) Engel Sensörü Modülü * Engel Tespit Etme Mesafesi 2-30 cm arasında Olmalı * Çalışma Gerilimi Aralığı 3-5 Volt Aralığında Olmalı * Modül Üzerindeki Pinler: VCC, GND, Sinyal( Dijital ) olmalı t) Çizgi İzleme Sensör Modülü * Çalışma Voltajı Aralığı : 3,3-5V Olmalı * 1mm'den 10cm'ye Kadar Mesafe Ayarı Olmalı * Kart Çıkışı: Dijital Türde Olmalı u) Ses Algılayıcı Sensörü - Mikrofon Modülü * Dahili Sinyal Filtreleme * Vidalı Potansiyometre ile Ayarlanabilir Olmalı * Çalışama Gerilimi 3,5 5,0 10 VDC Aralığında Olmalı * Çalışma Frekansı 50 - 20.000 HZ Aralığında Olamlı * Hassasiyet -48 - 66 dB Değerli Aralığında Olmalı * Çıkış Sinyal Aralığı Dijital Sinyal (0-1023) Değerlerini Üretebilmeli ü) Lazer Modülü * Çalışma Voltajı En Fazla 5V Olmalı * Dalga boyu: 450 - 650 nm Aralığında Olmalı v) Reed Röle Modül (Geliştirme Kartlarıyla Uyumlu) * Çalışma Mesafesi En Az 1.5 M Olmalı * Çalışma Voltajı Aralığı 3.3 V-5 V Olmalı * Çıkış Tipi Dijital Anahtarlama Çıkışı 0 ve 1 İkili Değerini Üretmeli y) Hareket Sensörü Modülü * Çalışma Voltaj Aralığı: 3 - 20V Olmalı * TTL Çıkışı 3.3V - 0V aralığı Olmalı * Gecikme Zamanı. Ayarlanabilir Olmalı (3->5dk) * Kitlenme Zamanı En Fazla 0.2 saniye * Sensmg Aralığı: 120 Dereceden az ve 7 Metrede Olmalı z) Dokunma Sensör Modülü * Çalışma Gerilimi Aralığı: 2-5V Olmalı * Tepki Süresi ( Uyku Modu ) : 60ms-220ms Aralığında Olmalı * Çıkış Akımı : 4mA * Dokunmatik Arayüz aa) Ateş Sensörü Modülü * 20-100 cm Arası Algılama Mesafesi Olamlı * 40-60 Derece Arası Algılama Açısı Olmalı * Ayarlanabilir Saptama Menzili Olmalı * Hem Dijital Hem de Analog Çıkış Verebilmeli |
| 10 | Geliştirici Platformları İçin Ultrasonik Mesafe Sensörü(Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 15 | a) Çalışma Voltajı: DC 5V Olmalı b) Çalışma Frekansı: 40 Hz Olmalı c) Görme Menzili: 2CM - 4M Arasında Olmalı d) Görme Açısı: 15° |
| 11 | Geliştirici Platformları İçin Ayarlanabilir Ir Hareket Algılama Sensörü (Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 15 | a) Çalışma Voltajı:5-12V Aralığında Olmalı b) Lojik Sinyal Çıkış Seviyesi: 3,3V Olmalı c) Algılama Alanı En Az 3 Metre Olmalı |
| 12 | Geliştirici Platformları İçin Yağmur Sensörü (Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 15 | a) Çalışma Voltajı: 5V Olmalı b) Çalışma Akımı En Fazla 20mA Olmalı c) Sensör Çıkışı: Dijital ve Analog Veri Olmalı d) Sensör hassasiyet Ayarı Olmalı |
| 13 | Geliştirici Platformları İçin Toprak Nem Sensörü (Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 15 | a) Çalışma Voltajı: 3.3V-5V Arasında Olmalı b) Çıkış Voltajı: 0-4.2V Arasında Olmalı c) Çıkış Türü: Dijital ve Analog Veri Olmalı |
| 14 | Geliştirici Platformları İçin Sensör Shield(Sensörler İçin Giriş/Çıkış Portu Sağlayan Devre Kartı) - (Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 5 | a) Geliştirici Platformları İçin Sensör Shield(Sensörler İçin Giriş/Çıkış Portu Sağlayan Devre Kartı) |
| 15 | Geliştirici Platformları İçin Bluetooth Modülü(Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 5 | a) Bluetooth Teknolojisi 2.0 veya Üstü Olmalı b) Haberleşme Frekansı 2.4GHz Olmalı c) Hassasiyet Ölçüsü ≤-80 dBm Olmalı d) Çıkış Gücü ≤+4 dBm Olmalı e) Asenkron Hız: En Az 2.1 MBps/160 KBps f) Senkron Hız: En Az 1 MBps/1 MBps g) Çalışma Gerilimi: 1.8-5V Arasında Olmalı |
| 16 | Geliştirici Platformları İçin Seri Wifi Modül (Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 5 | a) Desteklenen Bağlantı Türleri En Az 802.11 b/g/n Protokol Tipinde Olmalı b) Entegre TCP/IP Protocol Stack İçermeli c)Entegre TR Switch, Balun, Lna, Power Amplifier ve Network Eşleyici İçermeli d) STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO, SDIO 1.1 / 2.0, SPI, UART Bağlantı ve Protokolleri Desteklemeli |
| 17 | Geliştirici Platformu İçin Sd Kart Modülü (Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 3 | a) Sd Kart Modül, Spı Protokolü Üzerinden Sd Kartlara Okuma ve Yazma Yapabilmesine Olanak Sağlayan Modül. |
| 18 | Geliştirici Platformu İçin 1 Kanal Çizgi İzleme Modülü(Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 3 | a) En Az 3 Adet Sensor İle Hassas Ölçüm Yapabilmeli b) Siyah- Beyaz Zemin Algıyabilmeli c) Uzaklık Sensörü İçermeli d) Dijital Sinyal Çıkış Pinleri Olmalı e) Modülün Uç Noktasında Dokunma Sensörü Olmalı |
| 19 | Geliştirici Platformu İçin 2x16 LCD Ekran, Mavi Üzerine Beyaz (Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 15 | a) +5V ile Çalışabilmeli b) Arkadan Aydınlatma Desteği Olmalı c) Çalışma sıcaklığı -20 ile +70 derece arasıda Olmalı. d) 2X16 Satırlı Lcd Ekran Olmalı |
| 20 | Geliştirici Platformu İçin 3.2 Inch HMI Dokunmatik TFT Lcd Ekran(Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 3 | a) En Az 480 X 240 Çözünürlük b) Rgb 65k Renk Desteği Olmalı c) Entegre Dokunmatik Panelli TFT Ekrana Sahip Olmalı d) Herhangi Bir Ttl Seri Ana Makineye Bağlanabilmeli e) Kullanıcı Uygulama Kodu ve Verileri İçin En Az 4M Flash Bellek f) Yazılım Yükseltmesi İçin Dahili Mikro Sd Kart Desteği Olmalı g) Ayarlanabilir Parlaklık: 0 ~ 230 Nit Ayar Aralığında Olmalı h) 5-7v Çalışma Gerilimi Aralığındo Olmalı |
| 21 | Geliştirici Platformu İçin Lcd Seri Arayüz Kartı(Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 15 | a) Besleme Voltajı Aralığı: 5-7V b) Boyutlar En Fazla: 54*19 mm c) Işık ve Kontrastın Ayarlanabilmesi d) 2 IIC Arayüz ile Kullanılabilmeli |
| 22 | Geliştirici Platformu İçin IR Alıcı-Verici Kumanda Seti(Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 15 | a) En Az 21 Butonlu Kumandası Olmalı b) CR2025 Tipinde Pil Kullanabilmeli c) 1838B IR Alıcı ve 1838B IR Alıcı Sensör Kartı İkili Kit Olmalı d) Jumper Kablolar İçermeli e) Çalışma frekansı: 50 -38 KHz Aralığında Olmalı f) Mesafe: En Az 8 Metre g) Ortalama Görme Açısı 60º Olmalı |
| 23 | Geliştirici Platformu İçin Mikrodalga Radar Sensörü 4-8M(Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 2 | a) Güç Kaynağı Voltajı Aralığı: 3.3-20VDC b) Zaman Gecikmesi: 20S / 30S (Ayarlanabilir Olmalı) c) Algılama Açısı En Az: 180 Derece d) Algılama Mesafesi Aralığı: 4-8 Metre e) Çıkış Sinyali: TTL (3V / 5V), Tekrar Tetikleme Olmalı |
| 24 | Geliştirici Platformu İçin 3 Eksenli Gyro ve Eğim Sensörü(Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 5 | a) Olması Gereken İletişim Modları: Standart Iic İletişim Protokolü b) Güç Kaynağı Voltaj Aralığı: 3-5v c) Tercih Edilmesi Gerekli Pin Aralığı 2.54mm Olmalı d) Dahili 16 Bit Ad Dönüştürücü ve16 Bit Veri Çıkışı İçermeli e) Jiroskop Aralığı: 250 500 1000 2000 ° / s Olmalı f) Hızlanma Aralığı: 2, 4, 8, 16g Olmalı |
| 25 | Geliştirici Platformu İçin 12V 4 Kanal Röle Kartı (Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 5 | a) Bobin Sürme Akımı En Az 20mA b) Çıkış Sayısı 4 Kanal Olmalı c) Kontrol Voltajı 12V TTL Düzeyinde Olmalı d) En Fazla Anahtarlama Voltajı 250VAC 30VDC Değerlerinde Olmalı e) Çalışma Sıcaklığı Aralığı -25 derece +70 derece g) En Az ON/OFF Anahtarlama Dakikada 20 den Fazla Olmalı h) Bırakma Süresi En Fazla 5ms Olmalı ı) Anahtarlama Süresi En Fazla10ms Olmalı |
| 26 | Geliştirici Platformu İçin 12V 2 Kanal Röle Kartı (Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 5 | a) Bobin Sürme Akımı En Az 20mA b) Çıkış Sayısı 2 Kanal Olmalı c) Kontrol Voltajı 12V TTL Düzeyinde Olmalı d) En Fazla Anahtarlama Voltajı 250VAC 30VDC Değerlerinde Olmalı e) Çalışma Sıcaklığı Aralığı -25 derece +70 derece g) En Az ON/OFF Anahtarlama Dakikada 20 den Fazla Olmalı h) Bırakma Süresi En Fazla 5ms Olmalı ı) Anahtarlama Süresi En Fazla10ms Olmalı |
| 27 | Geliştirici Platformu İçin Çok Fonksiyonlu Genişleme Kartı(Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 3 | a) En Az 2 Adet Seri Bağlı Ve Kontrol Edilen 4 Adet 7-Segment Led Ekran Olmalı b) En Az 4 Adet Smd Led Göstergeye Sahip Olmalı c) En Az 3 Adet Tach Buton (Push Button) Olmalı d) Dahili Piezo Buzzer Olmalı e) Sıcaklık Sensör Arayüzü Olmalı f) Kızılötesi Alıcı Arayüzü Olmalı g) Bluetooth, Wifi Modüller Ve Ses Modülleri İçin Seri Port Pinlerine Sahip Olmalı |
| 28 | Geliştirici Platformu İçin Bütan, Propan ve LPG Ölçüm Modülü(Arduino veya Benzeri Sistemler ile Uyumlu Olmalı) | 5 | a) Mikroişlemci Uyumlu TTL Çıkışı Olmalı b) Analog Çıkışı Olmalı c) Bütan, Propan, LPG Konsantrasyonunu Hassas Bir Şekilde Ölçebilmeli d) Ölçüm Aralığı 300-10.000 ppm Olmalı e) Çıkış Voltajı, Havadaki Gaz Konsantrasyonuna Orantısal Olarak Değişebilmeli |
| 29 | Arduino Motor Shield | 5 | a) Çalışma Voltajı Aralığı 5-12V Olmalı b) L293D Tipi Motor Kontrolcüsü Olmalı c) En Az 4 Adet DC Motorun Bağımsız Kontrol Edebilme d) En Az 2 Adet Step Motorun Bağımsız Kontrol Edebilme e) En Az 2 Adet Servo Motor İçin 3-Pin Soket Desteği f) Her Bir Kanaldan Sürekli 0,6a Akım Çekebilme g) Sensör Bağlantıları İçin Analog Giriş Pinleri Olmalı |
| 30 | Step Motor Takımı(Set) | 4 | Sabit Mıknatıslı Tip Step Motor (PM) - Bipolar NEMA 14 200 Adım 35x36 mm 2.7 V Step Motor PL-1209 - Bipolar NEMA 17 200 Adım 42x38 mm 2.8 V Step Motor - PL-2267 |
| 31 | Redüktörlü Step Motor ve Sürücü Kartı | 5 | 28 BYJ-48 Redüktörlü step motor ile Uln2003 Sürücü kartını içerecektir. |
| 32 | Servo Motor | 10 | Boşta akım @ 6V: en az 120 mA Durma akımı @ 6V: en az800 mA 1 6V'deki Hız: en az 170 rpm Durma momenti @ 6V: en az 21 oz · 1’de 4.8V'deki Hız: en az 135 rpm Durma momenti @ 4.8V: en az 18 oz · 1’de Kablo uzunluğu: en az 10" Boyut: en az 22,9 × 12,1 × 26,5 mm Olmalıdır. |
| 33 | Redüktörlü DC Motor | 5 | a) Olması Gereken Çalışma Voltaj Aralığı: 6-12V b) Boşta Çektiği Akım En Fazla : 120mA c) Zorlanma Akımı En Fazla: 1.5A d) Zorlanma Torku En Az: 0.4kg/cm e) Durduma Torku Yaklaşık Değer: 1.5kg/cm f) Olması Gereken Redüktör Çapı: 25mm g) Uçtan Uça Uzunluk En Az 71mm h) Olması Gereken Mil Çapı 4mm D Şaft |
| 34 | Redüktörlü Mikro DC Motor | 3 | a) Olması Gereken Çalışma Voltajı Aralığı: 4.5v – 6v b) Olması Gereken Hız: 1000Rpm c) Boşta Çektiği Akım(@6V: 30mA d) Olması Gereken Zorlanma Akımı(@6V): 450mA e) Olması Gereken Motor Çapı: 12-10mm f) Olması Gereken Redüktör Çapı: Kare 12x10mm g) Olması Gereken Mil: 3mm D Şaft Ortadan Çıkışlı h) Olması Gereken Mil Uzunluğu: 10mm |
| 35 | L298 DC ve Step Motor Sürücü | 10 | a) ENA: Sol Motor Kanalını Aktif Etme Pini b) ENB: Sağ Motor Kanalını Aktif Etme Pini c) IN1: Sol Motor 1. Girişi d) IN2: Sol Motor 2. Girişi e) IN3: Sağ Motor 1. Girişi f) IN4: Sağ Motor 2. Girişi g) OUT1: Sol Motor 1. Çıkışı h) OUT2: Sol Motor 2. Çıkışı ı) OUT3: Sağ Motor 1. Çıkışı i) OUT4: Sağ Motor 2. Çıkışı j) GND: Toprak Bağlantısı k) VS: Besleme Voltaj Girişi(4.8V-46V) l) VSS: Kart Besleme Girişi (6V-12V |
| 36 | Ses Kayıt ve Çalma Modülü - Hoparlörlü | 5 | a) En Az 8 Ohm ve 0.5W Hoparlör b) FT Mode Desteği Olmalı c) Olması GerekenVoltaj Aralığı DC 2.4-5.5V d) Dahili Mikrofon, Hoparlör ve Ses Yükseltici(Amplifier) Olmalı e) Dahili İşlmeci ile Doğrudan Kontrol Edilebilmeli |
| 37 | Arduino Kamera Modülü | 3 | a) Görüntü Zoomlama Desteği Olmalı b) Çalışma Sıcaklığı -30 C - 70 C aralığında Olmalı c) Olması Gereken Otomatik Algılama Frekans Aralığı 50/60 Hz d) Düşük Doygunluğa (UV) Otomatik Uyum Desteği Olmalı e) Hassasiyet Dizisi En Az 640x480 f) Görüntüleme Açısı En Az 25 ° g) Olması Gereken Çıkış Formatı (8 bits)?YUV/YCbCr4:2-2 RGB565/555/444 |
| 38 | Motor ve Tekerlek Seti | 10 | a) Çalışma Voltajı: en az 3-12V b) Redüksiyon Oranı: en az 1:48 c) Hız: en az 250 Rpm(@6V) d) Akım: en az 95mA (maks. 160mA) Olması Gereken Tekerlek Özellikleri: a) Çapı: en az 65mm b) Kalınlık: en az 30mm |
| 39 | RF Alıcı Verici Kristalli Takım | 2 | a) Olması Gereken Frekans Aralığı: En az 433.92 MHz b) Desteklenmesi Gereken Modül Modu: ASK c) Veri Hızı En Az: En az 8Kbps d) Besleme Gerilimi Aralığı: En az 1.5-12V e) Çalışma Sıcaklığı Aralığı: En az -40 - + 85r f) Güç: 10dBm (5V): En az 14,5dBm (9V): 16,6dBm (12V) |
| 40 | nRF24L01 Wireless Modül | 5 | a) 2.4GHz bandında yayın yapabilir. b) 250KBps, 1MBps ve 2MBps gibi hızlarda haberleşme hızı seçilebilir. c) Gelişmiş ShockBurst™ hızlandırma protokolünü desteklemektedir. d) Ultra düşük güç tüketimi e) Çalışma Voltajı: 1.9-3.6V f) IO Portları Çalışma Voltajı:0-3.3V/5V g) Verici Sinyal Gücü: +7 dB h) Alıcı Hassasiyeti ≤ 90dB i) Haberleşme Mesafesi: Açık Alanda 250m ı) Boyutları: 15x29mm |
| 41 | 1x4 Dişi Header | 75 | a) 4 Pinli ve Aralıkları Standart 2.54 mm Olmalı. |
| 42 | 1x40 12mm Erkek Header | 50 | a) 40 Pinli ve Her Pin Aralığı 2.54mm Olmalı |
| 43 | Arduino Shield Konnektörü | 50 | Arduino shieldlerinde kullanılan bir ucu 2.54mm genişliğinde dişi header, diğer ucu ise uzun erkek header şeklinde olmalıdır. |
| 44 | 1x10 Dişi Header | 100 | a) 10 Pinli ve Her Pin Aralığı 2.54mm Olmalıdır |
| 45 | 1x40 180C Dişi Header | 30 | a) 40 Pinli ve Her Pin Aralığı 2.54mm Olmalıdır |
| 46 | 4 Pin Uzun Bacaklı Dişi Header | 10 | a) 4 Uzun Pinli ve Her Pin Aralığı 2.54mm Olmalıdır |
| 47 | 1A Lipo Pil Şarj Devresi | 5 | a) Fazla Şarj Koruması Olmalı b) Micro USB Girişi Olmalı c) LED Göstergeli Olmalı d) Giriş Voltajı Aralığı: 4.5 - 5.5 V e) Değiştirilebilinir Akım Değeri Aralığı:1.2 A - 0.13 A f) Çıkış Gerilimi : 2.9 V - 4.2 V (Pilin Voltaj Durumuna Göre Entegre Tarafından Akım ve Voltaj Ayarlanır) |
| 48 | 3V7 380ma Lipo Batarya 25° | 5 | a) Kapasitesi En Az 380mAh b) İstenilen Sabit Gerilim 3.7V c) İstenilen Direnç ≤60mΩ Maks ve Sabit Deşarj Akımı: 5.7A Olmalı d) Boşaltma Kesme Voltajı: 3.0V / Hücre e) En Fazla Sabit Şarj Akımı 760mA f) Çalışma Sıcaklığı Aralığı: Şarj: 0 ~ + 35 ℃ Deşarj: -20 ~ + 60 ℃ |
| 49 | 7V4 700ma Lipo Batarya 25° | 2 | a) Kapasitesi En Az 700mAh b) İstenilen Sabit Gerilim 7.4V c) İstenilen Direnç ≤60mΩ Maks ve Sabit Deşarj Akımı: 5.7A Olmalı d) Boşaltma Kesme Voltajı: 3.0V / Hücre e) En Fazla Sabit Şarj Akımı 760mA f) Çalışma Sıcaklığı Aralığı: Şarj: 0 ~ + 35 ℃ Deşarj: -20 ~ + 60 ℃ |
| 50 | 2S 3S Lipo Batarya Şarj Aleti B3 | 1 | a) Giriş Voltajı Aralığı 100V-240V(AC) b) Denge Şarj Akımı Ortalama 850mA c) Maksimum Şarj Akımı 3 * 800mA d) Dahili Ekran 3x Bicolor LED Olmalı e) Kutu Malzemesi: ABS veya PVC |
| 51 | 1.2V 2100mAH Şarjlı Pil AA | 4 | a) Olması Gereken Batarya Tipi: Silindir b) İstenilen Pil Boyutu: AA c) İstenilen Voltaj Değeri: 1.2V d) Kapasite En Az 2100mAh e) İstenilen Yerleşim Tipi: Pinli-Kablolu Kutuplar |
| 52 | 9V Pil Şarjlı | 5 | a) Olması GerekenVoltaj : 9 Volt b) Verebileceği En Az Güç 170 mAh c) Şarj Edilebilir Olmalı |
| 53 | 20mm Reed Röle | 10 | a) Güç Değeri En Az 50 W / VA b) Voltaj Tipi ve Aralığı 200 V DC ve 250 V AC c) Anahtarlama Akımı Ortalama 1.5 A d) Taşıma Akımı En Az 2 A |
| 54 | LM2596 Power Supply Modül | 5 | a) Giriş Voltaj Aralığı: 3,2V ~ 40V b) Çıkış Voltaj Aralığı: 1.25V ~ 35V c) Çıkış Akımı Ortalama 3A d) Anahtarlama Frekansı: 65KHz |
| 55 | 2 Pin JST Kablo (Erkek Dişi Takım) | 5 | a) 2 Pin JST Kablo (Erkek Dişi Takım) |
| 56 | 5 V 1200MA USB Çıkışlı Dc-Dc Boost Dönüştürücü | 3 | a) Giriş Gerilimi: 2-5V Olmalı b) Çıkış Gerilimi: 5V Olmalı c) Çıkış Akımı: 1200mA Olmalı |
| 57 | 2AA Pil Yuvası Kapaklı Anahtarlı-4 Kanallı | 5 | a) 2'li AA Kalem Pil Yuvası Bulunmalı, b) 4 kanalı bulunmalı. b) Üzerinde Kapak ve ON/OFF Switchi Bulunmalı |
| 58 | Optik Mesafe Sensörü (Transistör Çıkışlı) | 5 | Sensör ölçüm mesafesi en az 0.2mm – 15mm arası Kızıl ötesi dalga boyu: en az 950nm Gün ışığını bloke eden flitre Işık kaynağı ve fototransistör için toplamda 4 çıkış olmalı. |
| 59 | 3 Pin Jst Kablo 20cm | 5 | a) 3 Pin Jst Kablo 20cm |
| 60 | Transistör Çıkışlı Yansıyan Işık Detektörü | 5 | a) Sensör Türü: Lineer Pozisyon Sensörü, Fotoelektrik, Difuze Işık Sensörü b) Ölçüm aralığı-Max (mm): 0.3000 mm c) Ölçüm aralığı-Min (mm): 0.3000 mm d) Maksimum Çalışma Akımı: en az 50 mA e) Çıkış Aralığı: en az 0.30-1mA f) Çıkış Türü: Analog Akım g) Minimum Besleme Voltajı: 1.25 V h) Maksimum Besleme Voltajı: 1.6 V |
| 61 | Sarhoş Teker | 4 | a) Küçük robotlar için tasarlanmış 360 Derece Dönebilen Teker Olmalı b) Boyutları: 12,7 mm olmalı |
| 62 | Çok Damarlı Zil Teli Mavi - 100 Metre | 2 | a) Çok Damarlı Zil Teli Mavi - 100 Metre Olmalı |
| 63 | Çok Damarlı Zil Teli Beyaz - 100 Metre | 2 | a) Çok Damarlı Zil Teli Beyaz - 100 Metre Olmalı |
| 64 | Tek Damarlı Zil Teli Kırmızı - 100 Metre | 2 | a) Tek Damarlı Zil Teli Kırmızı - 100 Metre Olmalı |
| 65 | Tek Damarlı Zil Teli Siyah - 100 Metre | 2 | a) Tek Damarlı Zil Teli Siyah - 100 Metre |
| 66 | 2 Pin 3.50mm Klemens | 25 | a) 2 Pin 3.50mm Klemens |
| 67 | 3 Pin 0 No Klemens | 25 | a) 3 Pin 0 No Klemens |
| 68 | 4x4 Membran Tuş Takımı | 5 | 4x4 Membran Tuş Takımı |
| 69 | 3x4 Membran Tuş Takımı | 5 | 3x4 Membran Tuş Takımı |
| 70 | 1x4 Membran Tuş Takımı | 5 | 1x4 Membran Tuş Takımı |
| 71 | Yüksek Hassasiyetli ASK Receive Modülü | 5 | a) Olması Gereken Frekans: 433.92MHz b) Hassasiyet Değeri: -113dBm c) Besleme Gerilim Aralığı: 3.6 ~ 5.5V d) Çalışma Sıcaklığı: -20ºC + 70C |
| 72 | NodeMCU Geliştirme Kartı | 5 | a) Wi-Fi Modülü – ESP-12E Modülüne Sahip Olmalı b) Programlama ve Derleme İçin USB – Mikro Usb Portu Olmalı c) Olması Gereken Pin ve Bağlantılar – 2x 2.54mm 15-pin Bağlantısı GPIOs, SPI, UART, ADC |
| 73 | Arduino Joyistick | 5 | a) Analog Çıkış Verebilen XY Eksenli Joystik Modülü |
| 74 | 2WD Robot Araba Kiti | 5 | a) 4''lü seri bağlı pil kutusunun çıkış kabloları bağlı olmalı. b) 2 adet dişli kutulu dc motor bulunmalı. c) 2 adet lastikli tekerlek olmalı. |
| 75 | Breadboard | 10 | a) 17CM x 5.5CM 830 Hücreli Bread Board |
| 76 | Breadboard (normal) | 10 | a) 400 Parça 25x2 (Normal) |
| 77 | 8*8 Dot Matrix Board | 10 | 8*8 Dot Matrix Board |
| 78 | NFC Modülü, Kart ve Anahtarlık Kiti | 5 | a) Çalışma Gerilim Aralığı: 3.1v – 3.5v b) Çalışma Frekansı: 13,56 MHz c) Çalışma Akımı: 13-26mA d) Haberleşme Protokolü: SPI Olmalı |
| 79 | GPS Modülü | 3 | a) Ortalama Akım：33mA b) Voltaj Aralığı：2.7 ~ 5.5 V c) Çalışma Sıcaklığı Aralığı：40 ~ 85 ℃ d) Otomatik Yakalama Değeri：-147dBm e) Arabirim：UART Olmalı f) Soğuk Açılış：<1s g) Sıcak Açılış <35s h) Kanal Sayısı：48 Olmalı |
| 80 | Slikon Tekerlek seti | 10 | a) Mini Sumo Ve Çizgi İzleyen Robotlar İçin Üretilmiş Olmalı b) Lastik Malzemesi Shorea 20 Sertliğinde Silikon Olmalı c) İç Delik Çapı 3mm Olmalı d) Dış Çap: 33 mm, Genişlik: 21mm Olmalı |
| 81 | 1N4148 Diyot - MIC | 50 | 1N4148 Diyot – MIC |
| 82 | 6A10 KT (Doğrultucu 1000V 6A) Aksiyel Tipli Diyot | 50 | a) 6A10 KT (Doğrultucu 1000V 6A) Aksiyel Tipli Diyot |
| 83 | 1N4007 Diyot - MIC | 50 | a) 1N4007 Diyot - MIC |
| 84 | 3V3 1W Zener Diyot | 50 | a) 3V3 1W Zener Diyot |
| 85 | 5V1 1W Zener Diyot | 50 | a) 5V1 1W Zener Diyot |
| 86 | DI1510 Köprü Diyot (1.5A 1000V Dip) | 50 | a) DI1510 Köprü Diyot (1.5A 1000V Dip) |
| 87 | 6A 1000V Köprü Diyot | 25 | a) 6A 1000V Köprü Diyot |
| 88 | 1R 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 1R 1/4W Direnç |
| 89 | 3.3R 1/4W Direnç (10 adet) | 50 | a) 3.3R 1/4W Direnç |
| 90 | 10R 1/4W Direnç (10 adet) | 50 | 10R 1/4W Direnç |
| 91 | 4.7R 1/4W Direnç (10 adet) | 50 | a) 4.7R 1/4W Direnç |
| 92 | 22R 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 22R 1/4W Direnç |
| 93 | 33R 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 33R 1/4W Direnç |
| 94 | 47R 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | 47R 1/4W Direnç |
| 95 | 56R 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 56R 1/4W Direnç |
| 96 | 82R 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | 82R 1/4W Direnç |
| 97 | 100R 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 100R 1/4W Direnç |
| 98 | 150R 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 150R 1/4W Direnç |
| 99 | 220R 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 220R 1/4W Direnç |
| 100 | 270R 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 270R 1/4W Direnç |
| 101 | 330R 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 330R 1/4W Direnç |
| 102 | 390R 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 390R 1/4W Direnç |
| 103 | 470R 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 470R 1/4W Direnç |
| 104 | 560R 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 560R 1/4W Direnç |
| 105 | 680R 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 680R 1/4W Direnç |
| 106 | 820R 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 820R 1/4W Direnç |
| 107 | 120R 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a)120R 1/4W Direnç |
| 108 | 1K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 1K 1/4W Direnç |
| 109 | 1.5K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 1.5K 1/4W Direnç |
| 110 | 2.2K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 2.2K 1/4W Direnç |
| 111 | 2.7K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 2.7K 1/4W Direnç |
| 112 | 3.3K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 3.3K 1/4W Direnç |
| 113 | 3.9K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 3.9K 1/4W Direnç |
| 114 | 4.7K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 4.7K 1/4W Direnç |
| 115 | 5.6K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 5.6K 1/4W Direnç |
| 116 | 6.8K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 6.8K 1/4W Direnç |
| 117 | 8.2K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 8.2K 1/4W Direnç |
| 118 | 10K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 10K 1/4W Direnç |
| 119 | 12K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 12K 1/4W Direnç |
| 120 | 15K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 15K 1/4W Direnç |
| 121 | 22K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 22K 1/4W Direnç |
| 122 | 27K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 27K 1/4W Direnç |
| 123 | 33K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 33K 1/4W Direnç |
| 124 | 39K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 39K 1/4W Direnç |
| 125 | 47K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 47K 1/4W Direnç |
| 126 | 56K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 56K 1/4W Direnç |
| 127 | 68K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 68K 1/4W Direnç |
| 128 | 100K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 100K 1/4W Direnç |
| 129 | 150K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 150K 1/4W Direnç |
| 130 | 220K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 220K 1/4W Direnç |
| 131 | 270K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 270K 1/4W Direnç |
| 132 | 330K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 330K 1/4W Direnç |
| 133 | 470K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 470K 1/4W Direnç |
| 134 | 680K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 680K 1/4W Direnç |
| 135 | 820K 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 820K 1/4W Direnç |
| 136 | 1mR 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 1mR 1/4W Direnç |
| 137 | 1.5mR 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 1.5mR 1/4W Direnç |
| 138 | 4.7mR 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 4.7mR 1/4W Direnç |
| 139 | 10mR 1/4W Direnç(10 adet) | 50 | a) 10mR 1/4W Direnç |
| 140 | BC337 NPN Transistör | 50 | a) BC337 NPN Transistör |
| 141 | BC308 PNP Transistör | 50 | a) BC308 PNP Transistör |
| 142 | BC557 PNP Transistör | 50 | a) BC557 PNP Transistör |
| 143 | BD243C NPN Transistör | 50 | a) BD243C NPN Transistör |
| 144 | BD244C PNP Transistör | 50 | a) BD244C PNP Transistör |
| 145 | BD139 NPN Transistör | 50 | a) BD139 NPN Transistör |
| 146 | BD140 PNP Transistör | 50 | a) BD140 PNP Transistör |
| 147 | 2N3055 NPN Transistör | 25 | a) 2N3055 NPN Transistör |
| 148 | IRFZ44 N Kanal Mosfet | 50 | a) IRFZ44 N Kanal Mosfet |
| 149 | LM317T Regülatör | 25 | a) LM317T Regülatör |
| 150 | 7805CV Regülatör | 25 | a) 7805CV Regülatör |
| 151 | 32.768 KHz Kristal GWX-26 | 25 | a) 32.768 KHz Kristal GWX-26 |
| 152 | 4.000 MHz Kristal HC-49S | 25 | a) 4.000 MHz Kristal HC-49S |
| 153 | 20.000 MHz Kristal HC-49S | 25 | a) 20.000 MHz Kristal HC-49S |
| 154 | LDR 5mm | 25 | a) LDR 5mm |
| 155 | LDR 11mm | 15 | a) LDR 11mm |
| 156 | 5mm Karışık LED Seti (50 lik) | 5 | a) 5mm Şeffaf Hızlı Yanıp Sönen RGB Led b) 10mm Kırmızı Led c) 10mm Sarı Led d) 10mm Mavi Led e) 10mm Yeşil Led f) 10mm Beyaz Led g) 220R 1/4W Direnç |
| 157 | 10K NTC | 25 | a) 10K NTC |
| 158 | 20K NTC | 25 | a) 20K NTC |
| 159 | PTC 10R | 25 | a) PTC 10R |
| 160 | Drn-302 Mavi Pot Başlığı | 10 | a) Drn-302 Mavi Pot Başlığı |
| 161 | Drn-302 Kırmızı Pot Başlığı | 10 | a) Drn-302 Kırmızı Pot Başlığı |
| 162 | 1K Yatık Trimpot | 50 | a) 1K Yatık Trimpot |
| 163 | 100K Yatık Trimpot | 25 | a) 100K Yatık Trimpot |
| 164 | 22K Yatık Trimpot | 50 | a) 22K Yatık Trimpot |
| 165 | 22K Potans | 50 | a) 22K Potans |
| 166 | 4.7K Potans | 50 | a) 4.7K Potans |
| 167 | 10K Potans | 50 | a) 10K Potans |
| 168 | 100K Potans | 50 | a) 100K Potans |
| 169 | 470K Potans | 50 | a) 470K Potans |
| 170 | 220UF 10V Kondansatör | 50 | a) 220UF 10V Kondansatör |
| 171 | 470UF 16V Kondansatör (8x12) | 50 | a) 470UF 16V Kondansatör (8x12) |
| 172 | 33UF 16V Kondansatör | 50 | a) 33UF 16V Kondansatör |
| 173 | 3.3UF 50V Kondansatör | 50 | a) 3.3UF 50V Kondansatör |
| 174 | 2.2UF 25V Kondansatör | 50 | a) 2.2UF 25V Kondansatör |
| 175 | 1UF 63V Kondansatör (5x11) | 50 | a) 1UF 63V Kondansatör (5x11) |
| 176 | 47UF 25V Kondansatör (5x11) | 50 | a) 47UF 25V Kondansatör (5x11) |
| 177 | 100UF 50V Kondansatör (8x12) | 50 | a) 100UF 50V Kondansatör (8x12) |
| 178 | 4700UF 16V Kondansatör | 50 | a) 4700UF 16V Kondansatör |
| 179 | 2200UF 25V Kondansatör (13x20) | 50 | a) 2200UF 25V Kondansatör (13x20) |
| 180 | 10UF 400V Kondansatör | 50 | a) 10UF 400V Kondansatör |
| 181 | 1UF 100V Kondansatör | 50 | a) 1UF 100V Kondansatör |
| 182 | 4.7UF 25V Kondansatör (5x11) | 50 | a) 4.7UF 25V Kondansatör (5x11) |
| 183 | 10UF 25V Kondansatör (5x11) | 50 | a) 10UF 25V Kondansatör (5x11) |
| 184 | 22UF 25V Kondansatör (5x11) | 50 | a) 22UF 25V Kondansatör (5x11) |
| 185 | 33UF 25V Kondansatör | 50 | a) 33UF 25V Kondansatör |
| 186 | 100UF 25V Kondansatör (6x12) | 50 | a) 100UF 25V Kondansatör (6x12) |
| 187 | 220UF 25V Kondansatör (6x12) | 50 | a) 220UF 25V Kondansatör (6x12) |
| 188 | 470UF 25V Kondansatör (8x12) | 50 | a) 470UF 25V Kondansatör (8x12) |
| 189 | 1000UF 25V Kondansatör (10x17) | 50 | a) 1000UF 25V Kondansatör (10x17) |
| 190 | 10NF 63V Seramik Kondansatör | 50 | a) 10NF 63V Seramik Kondansatör |
| 191 | 22NF 63V Seramik Kondansatör | 50 | a) 22NF 63V Seramik Kondansatör |
| 192 | 100NF 63V Seramik Kondansatör | 50 | a) 100NF 63V Seramik Kondansatör |
| 193 | 47NF 63V Seramik Kondansatör | 50 | a) 47NF 63V Seramik Kondansatör |
| 194 | 27PF 63V 2.5mm Mercimek Kondansatör | 50 | a) 47NF 63V Seramik Kondansatör |
| 195 | 74LS47 Dip16 Bacak | 50 | a) 74LS47 Dip16 Bacak |
| 196 | 25mm Ortak Anot Display | 25 | a) 25mm Ortak Anot Display |
| 197 | 74HC595 Entegre | 50 | a) 74HC595 Entegre |
| 198 | 6x6 2 Pinli Push Buton | 50 | a) 6x6 2 Pinli Push Buton |
| 199 | 4 Pinli Push Buton | 50 | a) 4 Pinli Push Buton |
| 200 | IC177 push button (Kırmızı/Mavi/Yeşil/Sarı)(Her renkten 50 adet) | 25 | a) IC177 push button (Kırmızı/Mavi/Yeşil/Sarı)(Her renkten 50 adet) |
| 201 | 350 Parça Kutulu Jumper Kablo Kiti | 5 | a) 350 Parça Kutulu Jumper Kablo Kiti |
| 202 | Güneş Paneli (6 V Güneş Paneli 150 mA - Solar Panel 105x66 mm) | 5 | a) 2V / 200mA Güneş Paneli |
| 203 | 20x30 Bakır Plaket FR2 | 10 | a) 20x30 Bakır Plaket FR2 |
| 204 | 12x12 Delikli Plaket | 10 | a) 12x12 Delikli Plaket |
| 205 | 4'lü Bitişik Kablo (1 Metre) | 5 | a) 4'lü Bitişik Kablo (1 Metre) |
| 206 | Krokodil Kablo Küçük Boy-10 luk paket | 5 | a) Krokodil Kablo Küçük Boy- 10 lık paket |
| 207 | 2.1 mm Erkek Adaptör Jack Fiş Kablolu 15cm | 10 | a) 2.1 mm Erkek Adaptör Jack Fiş Kablolu 15cm |
| 208 | Güç Kaynağı ( ayarlı 30 volt 6 amper) | 2 | Ayarlı Voltaj Aralığı 3.3 - 30 Volt Ve 1-6 Amper Olmalı Kısa Devre Korumalı Olmalı 0-5 Amper Ayarlanabilir Çıkış Akımı Olmalı 0-30 Volt Ayarlanabilir Çıkış Voltajı Olmalı Akım Değerlerini Okuyabileceğiniz Lcd Ekranı Olmalı Yüksek Sıcaklık Koruması Olmalı Aşırı Yük Korumalı Olmalı Ma Microamps Dönüşüm |
| 209 | Dijital İstasyonlu Havya | 2 | Fanlı Sıcak Hava Üfleme Kolu Olmalı En az 40 Watt Gücünde, 100°C - 480°C Isı Ayarı olmalı c) Kısa Devre, Açık Devre , Aşırı Sıcaklık Ve Aşırı Yük Koruması Sağlayan Düşük ve Yüksek Sıcaklık Kompanzasyonu Sert Ortamına Uyum Gösteren Kontrol d) Akıllı algılama ve serin hava akımı özellikleri. e) Lehim istasyonu ve üfleme istasyonu için ayrı ayrı 2 adet Dijital LED ekran |
| 210 | 12V 1000mA Adaptör | 2 | a) 12V 1000mA Adaptör |
| 211 | Gravür Hobi Matkap Seti | 2 | 300 parça gravür seti metal yüzey temizleme, pas önleme, taşlama, tozlama, çapak alma, parlatma, sıyırma yapabilmelidir. 160 watt gücünde maximum 30.000 devir hızına sahip mini taşlama makinesine sahip olmalıdır. Kutusu ile birlikte verilmelidir. |
| 212 | Dijital Multimetre | 2 | a) Olması Gereken DC Voltaj Ölçüm Aralığı: 200 m - 2 - 20 - 200 - 1000 V b) Olması Gereken AC Voltaj Ölçüm Aralığı: 200 m - 2 - 20 - 200 - 700 V) c) Olması Gereken DC Akım Ölçüm Aralığı : 2 m - 20 m - 200 m - 10 A d) Olması Gereken AC Akım Ölçüm Aralığı: 20 m - 2000 m - 10 A e) Olması Gereken OHM Ölçüm Aralığı : 200 - 2 k - 20 k - 200 k - 2 M - 20 M / 200 M ohm f) Olması Gereken Kapasitans Ölçüm Aralığı : 2000 p - 20 n - 200 n - 2 µ - 20 µF g) Olması Gereken Transistör Ölçüm Aralığı: hfe 0~1000 h) Olması Gereken Isı Kontrol Ölçüm Aralığı : -20 C ~ 1000 C ı) Olması Gereken Frekans Ölçüm Aralığı: 20 kHz i) Diot Test Ölçüm Aralığı: 2.8 V / 1.0 mA |
| 213 | Cetvel Çizim Takımı | 2 | a) Gönye b) İletki c) Pergel d) Cetvel |
| 214 | Dijital Kumpas | 1 | a) Ölçüm aralığı: en az 0-150mm b) Çözünürlük: 0.1mm c) Ekstra güçlü karbon fiber kompozit, hafif ve dayanıklı olmalı. d) Pili beraberinde verilmelidir. |
| 215 | Kumpas | 2 | Ölçüm Aralığı: 150mm Çözünürlük: 0,05mm Paslanmaz çelikten olmalı Kutulu olarak verilmelidir. |
| 216 | Çok Amaçlı Tutacak | 2 | a) Büyüteç Lensi Olmalı b) En Az 2 Tane Ayarlanabilen Kol ve Uçlarında Bulunan Krokodil Olmalı. |
| 217 | Silikon Tabancası | 3 | a) 7 mm yapıştırıcı çubukları kullanılır. b) Küçük ve hassas işler için hassas ağız c) Ana gövdede entegre stand d) Silikon çıkışı g/h - 150 gr/s e) Isınma Süresi – 10 dk f) Güç W - 10(80) W g) 5 Adet 7x300 mm Yedek Silikon |
| 218 | Pense | 3 | a) 160 mm Pense |
| 219 | Yan Keski | 3 | a) 160 mm Yan Keski |
| 220 | Kablo Sıyırıcı | 3 | Kablo Çap Desteği a) Tek 6/300 b) Çok 1.5/25 |
| 221 | Tornavida Seti | 3 | Tornavida Seti En Az 6 Parça. a) Büyük Paralel 4x100mm, Düz 5,5x100mm, 6,5x100mm, 8x175mm , PH1x75mm, PH2x100mm, Düz: 1.5x50, 2.0x50, 3.0x50mm b) PH: PH00, PH0, PH1 |
| 222 | Kargaburun | 3 | a) Kargaburun 160 mm |
| 223 | Kıl Testere Seti 8 parça | 3 | a) 1 Adet Gövde 1 Ahşap Testere Bıçağı 5 Sihirli Testere bıçağı 1 Ahşap Testere Bıçağı Sabitleme Vidası |
| 224 | Çekiç | 2 | a) 200 ile 300 gram arası. |
| 225 | Spatula | 2 | a) 50 mm |
| 226 | 9 Parça Alyan Seti | 1 | a) Düz uçlu: 1,5 mm , 2 mm , 2,5 mm , 3 mm , 4 mm , 5 mm ,6 mm , 8 mm , 10 mm |
| 227 | Makas | 5 | a) 20 cm-Paslanmaz Çelil |
| 228 | Maket Bıçağı | 5 | a) Çift Taraflı Silikon Bant 15mm X 10 metre |
| 229 | Mandal Tipi İşkence Seti | 2 | a) 220mm, 150mm, 100 mm |
| 230 | İşkence Seti 3 lü | 2 | 3 lü İşkence Seti G Tipi a) 1 " : 2.5 Cm b) 2": 5.2 Cm c) 3" : 6 Cm ağız açısı |
| 231 | Lehim teli 200 gr 0.5mm | 10 | a) 200 gr 0.5mm |
| 232 | Lehim Pastası | 3 | a) 50Gram |
| 233 | İzole Bant(Elektrik Bandı) - Siyah | 5 | a) İzole Bant(Elektrik Bandı) - Siyah |
| 234 | Stick yapıştırıcı (solvent içermeyen) | 5 | a) 21 gram |
| 235 | 3d Printer Filament 5 renk (ABS, PLA ve WOOD FLAMENT) v | 10 | a) Her Renkten 10 Metre b) Erime Sıcaklığı = 180 - 210 oC c) Filament Çap = 1.75 mm |
| 236 | Silikon mumu | 50 | a) 7mm |
| 237 | Lehim Pompası | 3 | a) Çap:25mm b) Uzunluk 19cm |
| 238 | Bakır Bant (3mm, 5 mm) | 5 | a) Bakır Bant (3mm) b) Bakır Bant (5 mm) |
| 239 | 3D Yazıcı bandı | 3 | a) 100mm X 35metre |
| 240 | Plastik Kablo Bağları | 5 | 2.5X100 mm 100 lük olmalıdır. |
| 241 | Vida Civata Somun Pul Seti 900'lü | 3 | 70 Adet - M3x5 Ysb Vida/Civata 60 Adet - M3x10 Ysb Vida/Civata 50 Adet - M3x15 Ysb Vida/Civata 40 Adet - M3x20 Ysb Vida/Civata 30 Adet - M3x25 Ysb Vida/Civata 30 Adet - M3x30 Ysb Vida/Civata 30 Adet - M3x40 Ysb Vida/Civata 30 Adet - M3x50 Ysb Vida/Civata 60 Adet - M3x10 Yhb Vida/Civata 50 Adet - M3x15 Ysb Vida/Civata 250 Adet - M3 Pul 200 Adet - M3 Somun |
| 242 | HH062 Plastik Kutu Siyah (75x110x36mm) | 3 | a) HH062 Plastik Kutu Siyah (75x110x36mm) |
| 243 | HH070 Plastik Kutu Siyah (70x130x40mm) | 3 | a) HH070 Plastik Kutu Siyah (70x130x40mm) |
| 244 | Emniyet Gözlüğü | 30 | Beyaz Camlı Koruyucu Gözlük Şeffaf Darbeye karşı dayanıklı plastikten üretilmiş, uv filtreli yüksek etkili şeffaf çapak gözlüğü. |
| 245 | İş Eldiveni | 30 | a) Montaj, otomotiv, yükleme-lojistik, paketleme, mekanik işler ve hafif sanayi alanında kullanıma uygun olmalıdır |
| 246 | 9 katlı organizer vida kutusu | 5 | a) Ekseni Etrafında 4 Yöne Dönebilmeli b) En Az 160 Çekmeye Sahip Olmalı c) Elektro Statik Boyalı Olmalı d) Çekmece büyüklüğü En Az 110X192X70 mm Olmalı |
| 247 | Arduino 4 Basamaklı 7 Segment display | 5 | a) Besleme en az 3.3 Vdc / 5 Vdc b) 4 basamak 7 segment olmalı c) en az 8 parlaklık seviyesi olmalı d) en az 43mm X 33mm olmalı |
| 248 | Arduino 8x8 Dot matrix Modülü | 5 | a) Boyutları: en az 50mm x 32mm x 15mm olmalı b) Çalışma Voltajı: 4.7V – 5.3V aralığında olmalı c) Çalışma Akımı: en az 320mA olmalı. |
| 249 | Arduino MQ-7 Karbonmonoksit Ölçüm Modülü | 5 | a) Çalışma voltajı: 5V DC a) Mikroprosesör uyumlu TTL çıkışı. a) Analog çıkış. Çıkış voltajı, havadaki gaz konsantrasyonuna orantısal olarak değişir. a)Yüksek hassasiyet. Karbonmonoksit (CO) konsantrasyonunu hassas bir şekilde ölçer. a) Ölçüm Aralığı: 10-10000 ppm a) Uzun bir çalışma ömrü ve kararlılığa sahiptir. a) Hızlı cevap süresi.Çalışma voltajı: 5V DCÖzellikleri: Mikroprosesör uyumlu TTL çıkışı. Analog çıkış. Çıkış voltajı, havadaki gaz konsantrasyonuna orantısal olarak değişir. Yüksek hassasiyet. Karbonmonoksit (CO) konsantrasyonunu hassas bir şekilde ölçer. Ölçüm Aralığı: 10-10000 ppm Uzun bir çalışma ömrü ve kararlılığa sahiptir. Hızlı cevap süresi. Soketli problarla test için tak/çıkar kolaylığı. Arduino ve diğer geliştirme kartları ile uyumlu çalışır. Çalışma voltajı: 5V DC Özellikleri: Mikroprosesör uyumlu TTL çıkışı. Analog çıkış. Çıkış voltajı, havadaki gaz konsantrasyonuna orantısal olarak değişir. Yüksek hassasiyet. Karbonmonoksit (CO) konsantrasyonunu hassas bir şekilde ölçer. Ölçüm Aralığı: 10-10000 ppm Uzun bir çalışma ömrü ve kararlılığa sahiptir. Hızlı cevap süresi. Soketli problarla test için tak/çıkar kolaylığı. Arduino ve diğer geliştirme kartları ile uyumlu çalışır. Çalışma voltajı: 5V DC Özellikleri: Mikroprosesör uyumlu TTL çıkışı. Analog çıkış. Çıkış voltajı, havadaki gaz konsantrasyonuna orantısal olarak değişir. Yüksek hassasiyet. Karbonmonoksit (CO) konsantrasyonunu hassas bir şekilde ölçer. Ölçüm Aralığı: 10-10000 ppm Uzun bir çalışma ömrü ve kararlılığa sahiptir. Hızlı cevap süresi. Soketli problarla test için tak/çıkar kolaylığı. Arduino ve diğer geliştirme kartları ile uyumlu çalışır. |
| 250 | Arduino Axis Eğim Sensörü ADXL345 | 5 | a) 5V/3.3V voltaj girişini desteklemeli b) Pin aralıkları standart 2.54mm. c) PCB board altın kaplamadır. d) Board ölçüleri 2.8cm x 1.4cm |
| 251 | Arduino 9V Power Kablosu | 10 | a) 9V Power Kablosu |
| 252 | Kızılötesi Hız Sensörü Modülü | 5 | a) Yiv genişliği 5 mm b) Çıkış durum göstergesi lambası çıkışı yüksek, çıkış düşük ışıkları c) Blok, çıkış yüksek; koruma yok, çıkış düşük d) Karşılaştırıcı çıkış sinyal temiz, iyi dalga şekli, 15mA daha fazla sürüş yeteneği. e) Çalışma voltajı 3,3V-5V f) Çıkış formatı: dijital switching çıkışı (0 ve 1) g) Küçük PCB kart hacmi: 3.2cm x 1.4cm h) Geniş voltaj karşılaştırıcısı LM393 kullanır |
| 253 | MQ-4 Doğal Gaz ve Metan Gazı Ölçümleme Modülü | 5 | a) Mikroprosesör uyumlu TTL çıkışı. b) Analog çıkış. Çıkış voltajı, havadaki gaz konsantrasyonuna orantısal olarak değişir. c)Yüksek hassasiyet. Doğal Gaz, Metan Gazı(CH4) konsantrasyonunu hassas bir şekilde ölçer. d) Düşük hassasiyette Duman ve Alkol ölçümü de yapabilir. e) Ölçüm Aralığı: 300-10000 ppm |
| 254 | W1209 Dijital Termostat | 5 | a) Sıcaklık Aralığı :-50-110 ℃ b) Ölçüler: 48.5 * 40mm c) Sıcaklık Kontrol mod: ON / OFF d) Kararlılık：Sıcaklık 0.1℃ olduğundan kararlılık -9.9~99.9, Diğer sıcaklıklarda 1℃ 'dir. e) Kontrol Hassasiyet: 0.1 ℃ f) Gecikme Hassasiyeti: 0.1℃ g) Yenileme süresi: 0.5S h) Sıcaklık koruması： 0-110℃ ı) Çalışma Voltajı: DC 12V i) Static akım: ≤ 35MA, akım çekmesinde ≤ 65MA j) Çıkış voltajı: DC 12V k) Output gücü: 20A röle l) Ölçüm aleti: NTC (10K 0.5%) su geçirmez prob m) Çevresel gereksinim: -10 ~ 60 ℃ ，Nem 20% -85% n) Prob Uzunluğu: 53cm |
| 255 | Arduino Micro | 5 | Mikrodenetçi: ATmega32U4 Çalışma Voltajı: 5 V Toplam I/O Pinleri: 18 (Çoğu Pin farklı işlemler için kullanılabilmektedir) Flash Memory: 32 KB (ATmega32U4) SRAM: 2 KB (ATmega32U4) EEPROM: 1 KB (ATmega32U4) Saat Hızı: 16 MHz Uzunluk: 33 mm Genişlik: 18 mm |
| 256 | 10 M HDMI kablo | 1 | a) 10 M HDMI kablo |
| 257 | 3 M HDMI | 1 | a) 3 M HDMI |
| 258 | 10 M VGA kablo | 1 | a) 10 M VGA kablo |
| 259 | 3 M VGA kablo | 1 | a) 3 M VGA kablo |
| 260 | Yangın Tüpü | 2 | Test Basıncı: 27 bar Çalışma Basıncı: 18 bar Çalışma Sıcaklığı: -30/+60 Püskürtme Mesafesi (Maksimum): 4-5 metre İtici Madde: N2 (Azot Gazı) Yangın Söndürme Rating: 21A / 113B / C TSE 862 EN 3-7 A+1, CE ve ISO 9001-2008 belgelerine sahip olmalıdır. |
| 261 | Okul İlkyardım Çantası | 1 | Boş İlk Yardım Çantası 33*23*13 1 Adet - Airway Beyaz 1 Adet - Boyunluk 1 Adet - 10*10 Steril Spanç 4 Kat 13'lü 1 Adet - 10*10 Steril Spanç 4 Kat 25'li 1 Adet - Termo Jel Kompres 1 Adet - Göz Kompres - 2 Ad 1 Adet - Turnike Otomatik 1 Adet - Steril Gaz Kompres 7,5x7,5 4 Kat 5 Adet 1 Adet - Anında Soğuk Kompres 1 Adet - Alüminize Yanık Örtüsü 1 Adet - Antibakteriyel Solüsyon 1 Adet - Cpr Suni Sol Maskesi 1 Adet - Elastik Bandaj 6cm X 1,5 M 1 Adet - Elastik Bandaj 8cm X 1,5 M 1 Adet - Hidrofil Pamuk 3 Adet - Sargı Bezi 5cm X 1,5 M 3 Adet - Sargı Bezi 10 Cm X 3,5 M 3 Adet - Üçgen Sargı Bezi 2 Adet - Steril Hidrofil Gaz Bezi 10x10 1 Adet - Flaster Kağıt 2,5 X 5 M 1 Adet - Makas Plastik 10 Adet - Çengelli İğne 20 Adet - Yara Bandı 1 Adet - El Feneri Küçük Çift Ledli 1 Adet - Eldiven Pudralı 1 Adet - İlk Yardım Kitabı 1 Adet - Düdük İpli 1 Adet - Dijital Termometre 1 Adet - Cımbız |
| 262 | Okul İlkyardım Çantası | 1 | Boş İlk Yardım Çantası 33*23*13 1 Adet - Yanık Jeli Emdirilmiş Pansuman 5 X 15 1 Adet - Yanık Jeli Emdirilmiş Pansuman 10 X 10 1 Adet - (118ml) Yanık Jeli Şişe 8 Adet Sargı Bezi 5cm X 1,5 M 1 Adet Steril Gaz Kompres 10x10 50 Ad 1 Adet - Makas Çelik 10 Adet - Çengelli İğne 1 Adet - Cımbız Kartela 5 Adet - Sargı Bezi 10 Cm X 3,5 M |

# MALZEME STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR

- Tüm malzemelerin garanti belgeleri malzemelerle birlikte tutanakla teslim edilecektir.

- Donatım-malzemeler mahal listesinde yer alan özelliklere göre alınacaktır.

- Yüklenici firma malzemelerin kurulumundan ve çalışır duruma getirmekten sorumludur.

- Taşıma ve montaj sırasında zarar gören malzemeler değiştirilecek ve bunun için ek bedel ödenmeyecektir.

- Malzemeler Türk Standartlarına uygun belgeli olacaktır.

# SEVKE HAZIRLAMA, SEVK, AMBALAJ VE ETİKETLEME:

Bu şartname kapsamında temin ve teslim edilecek her türlü malzemenin nakliye, taşıma, sigorta, yerine teslim/montaja kadar geçici bulundurma (depolama) sorumluluğu ve bunlarla bağlantılı her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Tüm donatım malzemeleri nakliye aracı ile kullanım yerine sevk edilirken malzemelerin çizilmesini önlemek için kabarcıklı naylon vb. sarılarak, malzemelerin çizilmesi, birbirine sürtmesi ve hasar görmesi önlenecek ve kullanım yerine ulaştırılacaktır. Ayrıca malzemenin cinsine ve yapısına göre koruyucu kutu ve diğer materyal de kullanılacaktır.

Malzemelerin tüm taşıma ve kurulumu yüklenici sorumluluğundadır. Taşıma veya kurulum sırasında zarar gören malzeme idare tarafından kabul edilmeyecek olup yüklenicinin ilgili malzemeleri herhangi bir bedel talep etmeksizin değiştirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Malzemelerin taşınmasından önce yüklenici idareye bilgi verecektir. Söz konusu bilgilendirme yüklenici tarafından nakliye gününden asgari 3 iş günü öncesinde yapılacaktır. İdare malzemelerin teslim adresini tedarik sürecinde yükleniciye iletecektir. Nakliye, teslim adresine ulaştıktan sonra idare personeli tarafından ürünlerin incelenebilmesi için gerekli imkânlar yüklenici tarafından oluşturulacaktır.

# GARANTİ VE BAKIM ONARIM

Teslimatı yapılacak tüm malzemelerin garanti süresi en az 24 (yirmidört) ay olacaktır. Garanti süresince tüm onarım ve yedek parça değişimleri ücretsiz olarak yapılacaktır.